仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20171114

公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

第1包  腹腔镜手术模拟训练器               1台

第2包  台式高速冷冻离心机                 1台

第3包  倒置荧光显微镜                     1台

第4包  全反射耦合系统                     1套

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。特别说明本次招标项目只接受一次报价，请投标人根据以下参数要求认真测算、合理报价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。

（7）从2014年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）；

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2017年11月01日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  仲为国

联系电话：86868572

4、投标截止时间：：2017年11月14日上午9：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达新行政办公楼（德馨楼）B323会议室（江宁校区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

特此邀请。

南京医科大学资产和产业管理处

2017年11月01日

第1包  腹腔镜手术模拟训练器参数要求

联系人：黄老师025-86869574

1.高清成像系统：

支持Windows XP, Win7,Win 8全系列支持，支持苹果MAC OS操作系统

620G教学视频，电脑  手机  平板同步观摩

庞大的教学视频库+动手操作训练可持续更新，提供全套解决方案：

1）肝胆脾胰操作技巧（40张光盘容量）

2）泌尿胃肠技巧指南（105张光盘容量）

3）基本缝合技巧难点（4张光盘容量）

4）妇科腹腔镜技巧（45张光盘容量）

2.德国卡尔蔡司镜头组件：1500万像素，水晶导光面板，1080P高清视频。支持0到45度的不同训练视角，支持远近缩放和放大倍率调整。专业的腹腔镜镜头软件，解决拖影，延迟和闪烁。支持高清分辨率调整和手动变焦，适配各种标准或宽屏幕，画面真实不扭曲。

3.镜头捕捉分辨率：1920*1080，30帧/秒

镜头支持精细操作的案例：利用葡萄训练剥离

4.全新光源，为低照明条件提供训练支持。

三角折叠训练箱：展开就可使用，叠好即可带走。提供正面  侧面，多种连接方式，支持单孔腔镜训练、多角度训练和进阶训练。用产品自带的摄像头连接电脑即可训练。

本产品独有的平板电脑卡槽设计，可利用ipad进行训练（同样支持iphone)

3D缝合模块：用于缝合打结训练

胃，子宫，肺，空肠吻合模块：特定器官模拟训练，更生动，更趣味

4个基础性训练模块：传递，夹持，剪切，手眼配合

4把教学训练器械（不用于临床）持针钳，分离钳，抓钳，剪刀

配置：

三角折叠训练箱   1个

高清摄像头       1个，

训练器械：持针钳，分离钳，抓钳，剪刀 各一把

训练模块：3D缝合模块、胃底折叠训练模块、子宫模拟训练模块、肺部模拟训练模块、空肠吻合训练模块、梅花桩模块、凌波微步模块、SPANDEX模块、派送服务模块（和SPANDEX模块二合一）  各一个

第2包  台式高速冷冻离心机参数要求

联系人：杨老师025-86869332

一、项目用途：用于实验室高速冷冻离心。

二、基本配置与特别要求：

1、主机                                  1台

2、角转头                                1套

3、用户手册                              1套

三、主要技术参数与性能指标：

可进行细菌、蛋白沉淀，核酸沉淀，细胞、细胞膜分离，亚细胞组份分离；高达64400xg的离心力，可将以往需要落地式高速离心机之应用转移到台上，是常规实验室的最佳选择。

1、主机按键式（非旋钮式）智能操作面板，各参数值有独立按键设定，程序设定灵活、简便且运行中可根据需求任意改变程序值以实现差速、延时、梯度控温等更多需求的实验；

★2、主机最高转速≥30000 rpm，最大离心力≥64000×g，最大容量6x100ml，可进行细菌、蛋白沉淀，核酸沉淀，细胞、细胞膜分离，亚细胞组份分离；

★3、在使用250uL、400uL等微量管处理微量、珍贵样品时，离心力超过11,595xg；

★4、特殊需求时，可配备36×1.5mL角转子（22,000rpm，47,600xg）、60×1.5mL水平转子（生物安全性，12,200rpm，12,400xg），4×10mL水平转子（10,000rpm，10733xg）；

★5、温控系统：温度设置范围在-20℃至40℃，在最大离心力下，仍能保持样本在4℃；

6、环境温度允许范围：10℃至30℃；

7、加/减速率：各10种独立模式；

8、设置时间: 至9 小时59分钟，另有连续离心、短暂离心功能；

9、安全性能：自动监控过温、不平衡、超速及转头监别系统、自动安全门锁、机身精钢环设计确保安全；

10、操作宁静，噪音量低于65分贝；

11、灵活性高，备有13种转头（包括生物安全性转头）及多种适配器可供选择，可使用250ul至100ml离心管。

★12、原制造商在南京有常驻办事处，请列出相关地址与电话

★13、推荐转头配置：

1）、角度转头：容量8x50mL， 最大转速≥16500rpm，最大离心力≥29220xg；

注：带“★”为必须关键参数，必须满足。

第3包  倒置荧光显微镜参数要求

联系人：方老师13770531901

1、 全电动型显微镜主机：

*1.1主机自带左、右侧照相端口，输出端口视场数≥25mm，具有四种电动分光模式选择，目镜端口100%、左端口100%、右端口100%、目镜端口20%/左端口80%

1.2可进行明场、相差、宽场荧光及TIRF观察

1.3主机自带中间1.5倍变倍系统，可在1X、1.5X、2X三种模式之间选择，可状态检测。

*1.4带有双层光路结构，安装两个二个荧光滤块转盘、发射滤片转盘、后端口部件模块、激光镊等设备，或在光路中添加额外的照明，而无需改装显微镜的机身，使单台显微镜即可实现多种成像方式的能力,可升级到超分辨及共聚焦显微镜等。

2、观察镜筒：

2.1标准双目观察镜筒，视场数≥22mm。

*2.2带有侧端相机端口的目镜筒底座,有辅助照相及状态检测功能,可拍后焦面。

3、透射照明：12V100W卤素灯透射照明系统，具有复眼透镜设计，为整个视野提供均匀照明，进行定量高速成像和图像的无缝拼接。

4、聚光镜：

电动功能聚光器:超长工作距离系统聚光器，满足培养瓶、培养皿、多孔板等镜下的直接观察，包含相差模块、明视场孔位和关闭位；配有0.52,0.72数值孔径聚光镜各一已匹配不同实验要求；

5、电动载物台：

X.Y高精度电动型载物台、电动Z轴调焦： XY轴最大速度25mm/s，步进精度0.1um，Z轴精度10nm， Z轴最大速度25mm/s。

6、电动物镜转换器(自动对焦系统)：

自动对焦系统：采用855nm的LED光源做为校正光源，实时焦距校正，由硬件实现持续探测和实时反馈，实现多点、长时间自动聚焦、观察，反应速度70mS。多点拍摄时可为每个点设定自己的焦点和偏移值。

7、物镜：平场半复消色差多功能物镜。

4X N.A≥0.13 , W.D≥16.4mm, PhL

10X  N.A≥ 0.30, W.D≥ 15.2 mm, Ph1

20XC  N.A≥ 0.45, W.D≥ 8.2-6.9mm Ph1

40XC   N.A≥ 0.60, W.D≥ 3.6-2.8mm, PH-2

60X复消色差TIRF物镜  N.A≥1.49, W.D≥0.13mm

100复消色差TIRF物镜  N.A≥1.49, W.D≥0.12mm

第4包  全反射耦合系统参数要求

联系人：方老师13770531901

- 双层光路装置：

  - * 包含双层光路结构，U型光路，从而允许同时安装二个荧光滤块转盘；

  - *带有LAPP超级光路拓展装置，可以同时进行8种光路实验，例如DMD，H-TIRF,手动TIRF，Confocal，常规荧光装置等；

  - 无需改装显微镜的机身，使单台显微镜即可实现多种成像方式的能力,可升级到超分辨及共聚焦显微镜等。

2、全反射耦合照明装置：

*2.1同时包含标配荧光照明器及手动TIRF照明器及电动多色TIRF照明器.可随意选择单色或2色以上TIRF实验。

2.2电动型荧光滤光块转盘，具有光阑，双层光路，包含2000小时长寿命荧光装置，包含红，绿，蓝以及空白滤光块

2.3荧光视场光栏有圆型、矩型、方型三种孔径可选，矩型的荧光视场光栏可以避免对成像区域以外的地方进行激发和漂白。

3、专业成像系统

可控制所有电动部件，具有自动/手动测量、分析、宏编辑处理等功能