南京医科大学

生殖国重细胞实验室改造项目

招标文件

NJMU-S20190118

招   标   人：

南京医科大学      2018年12月27日

目  录

一、技术标开标一览表

二、投标函

三、货物服务投标清单一览表

四、商务偏离表

五、技术偏离表

六、货物服务技术方案

七、资格证明文件及其他重要资料

一、技术标开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标人名称 |  |
| 工期 | 合同签订后，接到招标人通知后 日内供货并安装完毕 |
| 质量要求 | 完全符合国家质量标准及国家相关强制性认证要求。 |
| 免费质保期 | 对所有货物提供 年的免费质保服务（自货物供货安装完成并经验收合格之日起计算） |

注：

1、技术标开标一览表工期与投标文件中内容不一致的以技术标开标一览表为准。

2、《技术标开标一览表》是在开标仪式上唱标的内容，必须按格式填写、统一规范。如未按以上格式填写，评委会有权做出无效标处理。

投标人：                       （盖单位公章）

日期：     年   月   日

二、投标函

1．南京医科大学，采用公开招标的方式。

2. 如贵单位有诚意参加本项目的投标，请贵单位法定代表人或法定代表人授权人，

携带一正四副密封好的标书，于2019年01月18日上午9:30（北京时间）

3．招标会议地点：南京市江宁区龙眠大道101号南京医科大学江宁校区德馨楼B323室

4．招标工程详情请参阅招标文件。

5．联系人：仲为国

联系电话：025-86869283

招标单位：南京医科大学                         日  期  ： 2018年12月27日

三、货物服务投标清单一览表

项目名称：生殖国重细胞房改造

2

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 材 料 说 明 及 描 述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 实验室装备 |
|  | 净化专用风淋室 | 1600×1300×2500 | 个 | 1 | 1、类型：净化专用风淋室 2、规格：1600×1300×2500 3、符合国家标准，人身净化用，可带定时及连锁。 4、清单项目特征不完善处，依据设计图纸及规范。 5、工作内容：制作安装。 |
| 二 | 实验室隔断及围护结构 |
|  | 彩钢板壁板 （机制岩棉板） |  | M2 | 79.13 | 1、类型：彩钢板壁板（机制岩棉板） 2、规格：δ=50 3、技术要求：双面钢板为上海宝钢产0.5MM彩涂钢板的机制岩棉夹心彩钢板，彩钢板总厚度为5CM，带加强筋，双面贴膜。 4、清单项目特征不完善处，依据设计图纸及规范、材料说明。 5、工作内容：制作、安装。 |
|  | 彩钢板壁板辅材 |  | M2 | 79.13 | 1、类型：彩钢板壁板辅材 2、技术要求：符合国家标准，含密封胶、国标1.2MM净化专用铝型材等 3、清单项目特征不完善处，依据设计图纸及规范、材料说明。 4、工作内容：制作、安装。 |
|  | 彩钢板顶板 （手工岩棉玻镁板） |  | M2 | 18.62 | 1、类型：彩钢板顶板（手工岩棉玻镁板） 2、规格：δ=50 3、技术要求：双面钢板为上海宝钢产0.5MM彩涂钢板的手工玻镁岩棉夹心彩钢板，彩钢板总厚度为5CM，带加强筋，双面贴膜。 4、清单项目特征不完善处，依据设计图纸及规范、材料说明。 5、工作内容：制作、安装。 |
|  | 彩钢板顶板辅材 |  | M2 | 18.62 | 1、类型：彩钢板顶板辅材 2、技术要求：符合国家标准，含吊筋、4#角钢加强筋、密封胶、国标1.2MM净化专用铝型材等，确保顶板能上人安装、检修 3、清单项目特征不完善处，依据设计图纸及规范、材料说明。 4、工作内容：制作、安装。 |
|  | 彩钢板净化密闭门 （机制岩棉板） | 900×2100 | 樘 | 1 | 1、 类型：彩钢板净化密闭门（机制岩棉板） 2、 规格：900×2100 3、 技术要求：符合国家标准，采用国标1.2MM净化专用铝型材，带观察窗（500mm×700mm），5MM钢化安全玻璃，门专用加强筋保证门有足够的抗扭强度，配备专用净化门锁。 4、 清单项目特征不完善处，依据设计图纸及规范、材料说明。 5、工作内容：制作、安装。 |
|  | 实验室专用PVC地坪 | 20M×2MM | M2 | 16.6 | 1、 类型：实验室专用塑胶地坪 2、规格：20M×2MM 3、技术要求：符合国家标准， 实验室专用塑胶地坪，2mm同质透芯，实验室专用（含地面处理及自流坪），选用法国洁福（合资生产）。 4、清单项目特征不完善处，依据设计图纸及规范、材料说明。 5、工作内容：安装制作。 |
|  | 设备安全进出门 |  | 樘 | 1 | 1、类型：设备安全进出门 2、规格：净化专用型材 3、技术要求：符合国家标准，采用国标1.2MM净化专用铝型材，5MM钢化安全玻璃，配逃生锤。 4、清单项目特征不完善处，依据设计图纸及规范、材料说明。 5、工作内容：制作、安装。 |
| 三 | 专业实验室净化通风系统 |
|  | 净化送风静压增压 专用箱 | 1500×700×700 | 组 | 1 | 类型：净化送风静压增压专用箱 规格：1500×700×700 技术要求：符合国家标准，。 清单项目特征不完善处，依据设计图纸及规范、材料说明。 工作内容：安装。 |
|  | 单层百叶风口 （带过滤网） | 400×300 | 个 | 2 | 类型：单层百叶风口（带过滤网） 规格：400×300 技术要求：符合国家标准，铝合金材质，表面静电喷塑，带初效过滤器，可拆卸、更换初效过滤器。 4、清单项目特征不完善处，依据设计图纸及规范、材料说明。 5、工作内容：制作、安装。 |
|  | 单层防雨百叶风口 （带过滤网） | 250×200 | 个 | 1 | 1、类型：单层百叶风口（带过滤网） 2、规格：250×200 3、技术要求：符合国家标准，铝合金材质，表面静电喷塑，带初效过滤器，可拆卸、更换初效过滤器。 4、清单项目特征不完善处，依据设计图纸及规范、材料说明。 5、工作内容：制作、安装。 |
|  | 高效送风口 | 1500m3/h | 台 | 1 | 1、类型：高效过滤器 2、规格：1500m3/h 3、技术要求：高效送风口包含静压箱、扩散板、高效过滤器，符合国家标准,扩散板表面静电喷塑。 4、清单项目特征不完善处，依据设计图纸及规范、材料说明。 5、工作内容：制作、安装。 |
|  | 对开多叶调节阀 | 200×200 | 个 | 2 | 1、类型：对开多叶调节阀 2、规格：200×200 3、技术要求：符合国家标准（采暖通风设计手册）。 4、清单项目特征不完善处，依据设计图纸及规范、材料说明。 5、工作内容：制作、安装。 |
|  | 对开多叶调节阀 | 320×250 | 个 | 1 | 1、类型：对开多叶调节阀 2、规格：320×250 3、技术要求：符合国家标准（采暖通风设计手册）。 4、清单项目特征不完善处，依据设计图纸及规范、材料说明。 5、工作内容：制作、安装。 |
|  | 防火阀 70ºC防火阀 | 320×250 | 台 | 2 | 1、类型：70ºC防火阀 2、规格：320×250 3、技术要求：符合国家标准（采暖通风设计手册）。 4、材料：钢板 5、清单项目特征不完善处，依据设计图纸及规范、材料说明。 6、工作内容：安装 |
|  | 柔性接口及伸缩节 | 320×250 | M2 | 0.68 | 1、名称：柔性接口及伸缩节 2、材料：防水软合成革 3、技术要求：减少震动和降低噪音符合国家标准。 4、清单项目特征不完善处，依据设计图纸及规范、材料说明。 5、工作内容：制作、安装 |
|  | 镀锌钢板矩形净化管道 | L≤800mm | M2 | 3.72 | 1、类型：镀锌钢板矩形净化管道 2、规格：L≤800mm 3、技术要求：按照国家标准制作和安装，采用宝钢镀锌钢板，咬口连接,选用宝钢、马钢或武钢产品，厚度为0.75mm。 4、清单项目特征不完善处，依据设计图纸及规范、材料说明。 5、工作内容：制作、安装 |
|  | 镀锌钢板矩形净化管道 | L≤2000mm | M2 | 6.35 | 1、类型：镀锌钢板矩形净化管道 2、规格：L≤2000mm 3、技术要求：按照国家标准制作和安装，采用宝钢镀锌钢板，咬口连接,选用宝钢、马钢或武钢产品，厚度为0.75mm。 4、清单项目特征不完善处，依据设计图纸及规范、材料说明。 5、工作内容：制作、安装 |
|  | 镀锌钢板矩形变径 |  | 个 | 2 | 1、类型：镀锌钢板矩形变径 2、规格：变径 3、技术要求：按照国家标准制作和安装，采用宝钢镀锌钢板，咬口连接,选用宝钢、马钢或武钢产品，厚度为0.75mm。 4、清单项目特征不完善处，依据设计图纸及规范、材料说明。 5、工作内容：制作、安装 |
|  | 镀锌钢板矩形管道保温 |  | M2 | 12.76 | 1、类型：镀锌钢板矩形管道保温 2、规格：δ=20 3、技术要求：按照国家标准制作和安装，采用2CM厚B1级难燃自熄型橡塑保温棉，胶水粘接。 4、清单项目特征不完善处，依据设计图纸及规范、材料说明。 5、工作内容：安装 |
|  | 净化系统空调段 |  | 台 | 1 | 符合国家标准，满足净化实验室功能要求（含空调专用连接器）。 |
|  | 溢水盘 | 1600×800 | 个 | 1 | 1、类型：溢水盘 2、规格：1600×800 3、技术要求：采用A级同质透芯优质耐腐蚀硬工程塑料板材制作，热风焊接连接方式，符合国家标准。 4、清单项目特征不完善处，依据设计图纸及规范、材料说明。 5、工作内容：制作、安装 |
|  | 溢水盘 | 1100×500 | 个 | 1 | 1、类型：溢水盘 2、规格：1100×500 3、技术要求：采用A级同质透芯优质耐腐蚀硬工程塑料板材制作，热风焊接连接方式，符合国家标准。 4、清单项目特征不完善处，依据设计图纸及规范、材料说明。 5、工作内容：制作、安装 |
|  | 净化设备风管吊托支架 |  | 套 | 1 | 1、类型：净化设备支架 2、技术要求：普通型钢，刷防锈漆二度，灰漆一度。 3、清单项目特征不完善处，依据设计图纸及规范、材料说明。 4、工作内容：制作、安装。 |
| 四 | 电气系统 |
|  | 配电箱 | PZ30-40 | 台 | 1 | 名称： 配电箱 规格：PZ30-40 安装方式：符合国家标准，详见图纸设计及规范 清单项目特征描述不完善处，依据设计图纸及相关规范 5、工作内容：箱体安装、接线、接地、成套及元器件安装、调试 |
|  | 吸顶式LED洁净灯具（应急） | 2×40W/220V | 盏 | 1 | 类型：吸顶式LED洁净灯具（应急） 规格：2×40W/220V 技术要求：不锈钢边框，进口纳米乳白膜反光板，透明有机玻璃罩吸顶式净化灯，照明度强，反光效果强，密封 性好，抗干扰、不积尘、易洁净；符合国家标准，有技术监督局检测报告。 清单项目特征不完善处，依据设计图纸及规范、材料说明。 工作内容：安装。 |
|  | 吸顶式LED洁净灯具（应急） | 2×20W/220V | 盏 | 1 | 类型：吸顶式LED洁净灯具（应急） 规格：2×20W/220V 技术要求：不锈钢边框，进口纳米乳白膜反光板，透明有机玻璃罩吸顶式净化灯，照明度强，反光效果强，密封性好，抗干扰、 不积尘、易洁净；符合国家标准，有技术监督局检测报告。 清单项目特征不完善处，依据设计图纸及规范、材料说明。 工作内容：安装。 |
|  | 吸顶式LED洁净灯具 | 2×40W/220V | 盏 | 1 | 类型：吸顶式LED洁净灯具 规格：2×40W/220V 技术要求：不锈钢边框，进口纳米乳白膜反光板，透明有机玻璃罩吸顶式净化灯，照明度强，反光效果强，密封性好，抗干扰、 不积尘、易洁净；符合国家标准，有技术监督局检测报告。 清单项目特征不完善处，依据设计图纸及规范、材料说明。 工作内容：安装。 |
|  | 紫外线杀菌灯 | 1×30W/220V | 盏 | 2 | 类型：紫外线杀菌灯 规格：1×30W/220V 技术要求：吸顶式，符合国家标准，有技术监督局检测报告。 清单项目特征不完善处，依据设计图纸及规范、材料说明。 工作内容：安装 |
|  | 暗装单相插座（五孔） | 250V 10A | 套 | 7 | 名称：暗装单相插座（五孔） 型号、规格：250V 10A 密闭安全型 安装方式：详见图纸设计及规范 清单项目特征描述不完善处，依据设计图纸及相关规范 工作内容：安装 |
|  | 暗装三相插座 | 380V 16A | 套 | 1 | 名称：暗装三相插座 型号、规格：380V 16A 密闭安全型 安装方式：详见图纸设计及规范 清单项目特征描述不完善处，依据设计图纸及相关规范 工作内容：安装 |
|  | 单联单控开关 | 250V 10A | 套 | 2 | 名称：单联单控开关 型号规格：250V 10A 安装方式：详见图纸设计及规范 清单项目特征描述不完善处，依据设计图纸及相关规范 工作内容：安装 |
|  | 双联单控开关 | 250V 10A | 套 | 1 | 名称：双联单控开关 型号规格：250V 10A 安装方式：详见图纸设计及规范 清单项目特征描述不完善处，依据设计图纸及相关规范 工作内容：安装 |
|  | 电气配管 | PC20 | m | 18.9 | 材质：塑料管 规格：PC20 配置形式及部位：暗配 清单项目特征描述不完善处依据设计图纸及相关规范 工作内容：1、电线管路敷设 2、接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 |
|  | 电气配管 | PC25 | m | 43.05 | ：塑料管 规格：PC25 配置形式及部位：暗配 清单项目特征描述不完善处依据设计图纸及相关规范 工作内容：1、电线管路敷设 2、接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 |
|  | 电气配管 | PC50 | m | 15 | 1、 材质：塑料管 2、 规格：PC50 3、 配置形式及部位：暗配 4、 清单项目特征描述不完善处依据设计图纸及相关规范 工作内容：1、电线管路敷设 2、接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 |
|  | 电气配线 | ZR-BV-2.5 | m | 87.98 | 配线形式：管内穿线 导线型号、材质、规格：ZR-BV-2.5 清单项目特征描述不完善处依据设计图纸及相关规范 工作内容：配线 |
|  | 电气配线 | ZR-BV-4 | m | 143.1 | 配线形式：管内穿线 导线型号、材质、规格：ZR-BV-4 清单项目特征描述不完善处依据设计图纸及相关规范 工作内容：配线 |
|  | 动力电缆 | YJV-5*10 | m | 15 | 1、 配线形式：管内穿线 2、 导线型号、材质、规格：YJV-5*10 3、 清单项目特征描述不完善处依据设计图纸及相关规范 工作内容：配线 |
|  | 通风工程检测调试 |  | 项 | 1 |  |
|  | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |
|  | 运费 |  | 项 | 1 | 含过路过桥费。 |
|  | 税金 |  | 项 | 1 | 税率16% |
| 44 | 以下空白…… |  |  |  |  |

综合说明：

凡具有住房和城乡建设委员会或住房和城乡建设厅颁发的施工资质和安全生产许可证，并且具有净化通风生产能力的厂家，都应能结合图纸及国家设计规范和施工、验收规范制作安装，必须满足国家规范要求中的洁净度、菌落数、噪音、照度、压差、风量、舒适性气体等各项指标的要求。未说明部分及辅助材料结合图纸按照国家相关标准、规范及常规施工要求进行计算报价。

备注：

1、表中所列货物或服务为对应本项目需求的全部货物或服务。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。

2、重要提示：本表应严格按照招标文件中提供的采购清单中的材料名称、规格型号、单位、数量填写，不得对招标文件中提供的采购清单中的材料名称、规格型号、单位、数量进行修改或增加或减少或合并，否则，评委会有权对其投标作无效标处理。

投标人：                       （盖单位公章）

日期：     年   月   日

四、商务偏离表

经过认真研究《工程》（项目编号：  ）招标文件中所列商务要求，学校确认，对招标文件所列商务要求，除下列商务要求偏离表所列情况外，我方响应情况全部为“符合”。

商务要求偏离表

| 序号 | 招标文件中商务要求条款号 | 招标文件中商务要求 | 投标人的响应内容 | 偏离及影响（正偏离/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1、“符合”指与招标文件要求一致，“正偏离”指优于招标文件要求；“负偏离”指低于招标文件要求。

2、无论正偏离或负偏离，投标人均需在“投标人的响应内容”一栏中列明响应的详细内容，否则视同投标人响应情况为“符合”。

3、如投标人未在上述偏离表中填写内容，视同投标人响应情况为“符合”。

投标人：                       （盖单位公章）

日期：     年   月   日

五、技术偏离

经过认真研究《相关工程》（项目编号：  ）招标文件中所列技术要求，学校确认，对招标文件所列技术要求，除下列技术要求偏离表所列情况外，我方响应情况全部为“符合”。

技术要求偏离表

| 序号 | 招标文件中技术要求条款号 | 招标文件中技术要求 | 投标人的响应内容 | 偏离及影响（正偏离/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1、“符合”指与招标文件要求一致，“正偏离”指优于招标文件要求；“负偏离”指低于招标文件要求。

2、无论正偏离或负偏离，投标人均需在“投标人的响应内容”一栏中列明响应的详细内容，否则视同投标人响应情况为“符合”。

3、如投标人未在上述偏离表中填写内容，视同投标人响应情况为“符合”。

4、若投标文件中出现技术参数、功能、配置及相关技术要求与此表表述不一致的，以此表为准。一旦中标，投标人必须按照此表响应情况提供货物。否则视为虚假响应，将按照招投标法律法规及相关有关规定追究投标人责任。

5、只有当投标人所投设备（材料）的技术参数、功能、配置及相关技术要求与招标文件提出的技术需求有偏离（包括正偏离、负偏离）时，投标人需要对偏离情况在上表中详细列明。对符合招标文件的技术要求，无需填写，否则评委会有权视为无效投标文件。

投标人：                       （盖单位公章）

日期：     年   月   日

六、 货物服务技术方案

（一）投标人及主要货物制造商简介

简要介绍投标人规模实力，包括：

1、经营的历史、经验

2、拥有的技术力量

3、主要货物制造商介绍

4、其他

（二）业绩要求

自 2015年10月1日以来，投标人至少完成过三个单份合同额50万元以上（含50万元）类似项目的安装业绩。

| 签订时间 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 用户名称 （详细地址） | 用户联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |

【业绩要求在投标文件中提供合同复印件和竣工验收证明复印件（竣工验收证明是指竣工验收报告或业主证明材料等能够证明该项目已验收合格的证明材料），业绩认定时间以合同签订时间为准】。

（三）加工设备（材料）及工艺先进性（格式自拟）

（四）施工方案（格式自拟）

（五）质量安全保证措施（格式自拟）

七、资格证明文件及其他重要资料

1、营业执照复印件

2、企业基本账户开户许可证复印件

3、法定代表人身份证明

4、委托代理人身份证明

法定代表人（经营者）身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

所属区县(省、市、区)：

成立时间：        年    月   日

经营期限：

投标人纳税人识别号：

姓名：       性别：      年龄：         职务：       _

系                       （投标人名称）的法定代表人（经营者）。

特此证明。

投标人：                  （盖单位公章）

日期：     年   月   日

4、授权委托书

授权委托书

本授权书声明：              （投标人名称）的         （法定代表人或经营者姓名、职务）代表本单位委托           （委托代理人的姓名、职务）为我方的合法代理人，参加“      ”投标、评审答疑、合同签订、以及合同执行等，可以用我方名义全权处理一切与之有关的事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

法定代表人（或经营者）签字：

委托代理人签字：

投标人：                  （盖单位公章）

日期：     年   月   日

附： 1、委托代理人有效身份证正、反面复印件

2、委托代理人联系方式（手机）：

6、法定代表人（或经营者）有效居民身份证正、反面复印件、是委托代理人的还须提供其居民身份证的正、反面复印件

7、按照国家规定生产所报价货物必备的其他各种文件

8、招标文件规定的和投标人认为需要提交的其他资料

投标文件商务标格式

注明正本或副本

项目名称：  生殖国重细胞房改造

项目编号： NJMU-S20190118

投

标

文

件

（商务标）

投标人：                       （盖单位公章）

日期：     年   月   日

一、商务标开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标人名称 |  |
| 总投标价 （人民币） | 大写： 小写： |

投标人：                       （盖单位公章）

日期：     年   月   日

备注：1、当总投标价大写与小写不一致时，以大写为准。

评标办法

1.1评委会成员依据招标文件的要求，先对所有投标人提交的投标文件技术标进行初审，技术标初审内容如下：

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 形式 评审 标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书登记名称一致 |
|  |  | 投标函 签字盖章 | 有法定代表人（经营者）或其委托代理人签字或盖章和加盖单位公章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合招标文件中“投标文件格式”要求 |
| 1.1.2 | 资 格 评 审 标 准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 资质证书 | 提供有效的资质证书 |
|  |  | 资质等级 | 符合规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合规定且必须符合国家强制性规定标准 需要提供企业经营情况的资产负债表、社保缴纳的证明 |
| 1.1.3 | 响 应 性 评 审 标 准 | 工期 | 不得高于规定工期 |
|  |  | 免费质保期 | 且不得低于规定免费质保期 |
|  |  | 投标有效期 | 满足技术要求、商务要求，且要满足招标文件关于无效标、无效投标文件的其他规定 |
|  |  | 权利义务 |  |
|  |  | 投标货物 |  |

以上各项评审因素中有一条不满足，将不再进入后续评标程序。

1.2未通过技术标初审的投标人，将不再进入后续评标程序。

1.2.1通过技术标初审的投标人进入商务标评审，未通过技术标初审的其它投标人不进入商务标评标。评委会只在通过技术标初审的投标人中选择中标候选人，未通过技术标初审的不予考虑。

1.3商务标评审

1.3.1对投标报价进行评审。评委会只对通过技术标初审的投标人报价的有效性进行评审。当投标人商务标出现下列情形之一时，视为无效报价：

1.3.1.1出现有选择报价或两个及以上报价方案；

1.3.1.2商务标开标一览表未按照招标文件要求签署盖章的；

1.3.1.3报价清单数量与招标文件给出的清单数量不一致的；

1.3.1.4投标报价超过最高投标限价的；

1.3.1.5应视为无效报价的其他情形。

1.3.2在评审过程中，评委会发现投标人的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于其他投标报价，有可能影响货物服务质量和不能诚信履约的，应当要求其当场提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；若该投标人未当场提交相关证明材料，或做出的解释不合理，评委会可以认定该投标报价为无效报价。

1.4评审过程中，评委可能会要求有关投标人就其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并由其法定代表人或其委托代理人签字。

1.5评委会判定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

1.6如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，而使其投标成为实质上响应的投标。

1.7投标人简单地复印或照搬招标文件中的技术规格作为其投标文件的一部分，将有可能导致其投标无效。

1.8评标结束时，评委会要按照规定的格式写出评标报告，说明评标过程中情况，按照优先次序，依次排列推荐中标候选人或确定中标候选人的顺序。

1.9评委会有权否决全部投标。

2、评标过程的保密

2.1评委会成员或者参加评标的其他人员均不得向他人透露对投标文件的评审和比较以及与评标有关的其他情况。

2.2在评标过程中，投标人如向评委会成员施加任何影响，都将会导致其投标书被拒绝。

3、招标对未中标人不解释未中标原因。

# 图纸

第一章 投标须知

（一）总则

1.1  招标说明

1.1.1 招标项目名称：南京医科大学公卫楼细胞实验室改造项目

1.1.2 项目地点：南医大公卫至诚楼

1.1.3 招标单位：南京医科大学

1.1.4 招标方式：公开招标

1.1.5 工程质量要求：一次验收合格，合格率 100%；

1.1.6 工期要求：总工期 30 天。

1.1.7 工程范围：图纸深化设计、净化装修。包括：暖通、彩钢板结构、净化空调机组、电气化控制、PCV地板、净化设备、门窗、水电气等设施安装、设备安装，图纸要求的其它配套项目和措施等。

1.1.8 开评标时间地点：

时间：2019年01月18日上午09:30（北京时间）

地点：南京医科大学德馨楼B323室

1.2  招标单位

1.2.1 名称：南京医科大学

1.2.2 地址：南京市江宁区龙眠大道101号

1.2.3 招标联系人：仲为国。

1.2.4 联系电话：025-86869283   传真电话：025-86869283

1.3  合格的投标单位

1.3.1 投标单位必须具有独立法人资格；

1.3.2 为达到履行本合同的目的，参加投标的单位必须满足以下条件，否则按废标处理

投标单位需具备机电设备安装工程专业承包叁级及以上资质或环保工程专业承包资质三级及三级以上资质。

必须从事过类似项目的安装业绩不少于三个，单个总金额不小于50万元

1.4 项目预算：人民币：玖万元整（￥90000.00）

1.5 投标费用：

投标单位在投标过程中发生的一切费用，不论中标与否，均由投标单位自行承担。

1.6 投标单位知悉：

1.6.1 投标单位一旦中标，其现场施工队的管理将服从招标单位的管理体系要求。

1.6.2 中标方的施工人员必须持证上岗，必须具有电工证、焊工证、以及工程项目所需

的其它工种的资质证书，无证人员不得从事相关工作。投标方必须提交其各工种技术工人的名单

和与名单对应的有效的资质证书原件和复印件供招标单位审查。

1.6.4 中标方的施工人员和车辆出入厂区必须遵守相关规定，办理人员"出入证"和

车辆"通行证"。中标单位提供施工人员名单、照片、身份证复印件、办证工本费办理人员出入

证，提供车辆牌照复印件、车辆照片、办证工本费办理车辆通行证。工程结束时，出入证和通行

证必须交还。

1.6.7 中标方必须保持施工场地的清洁卫生，遵守招标方在环境卫生方面的有关规定。若施工现

场在招标单位组织的环境卫生检查中被扣分并罚款，中标方必须按招标单位的要求进行整改并缴

纳罚款。

（二）投标文件

2.1 投标文件组成及要求：

2.1.1 投标文件组成：一式五份，其中正本壹份、副本肆份。由商务部分、技术部分二部分组成。

2.1.2 投标文件要求：全套投标文件必须内容齐全，打印清晰，无涂改和行间插字。除技术文

件外，投标文件右上角均应清楚地注明"正本"或"副本"。正本和副本如有不一致之处，以正

本为准。

2.1.3 投标文件的正本有招标文件中已明示需盖章签名处，均须加盖投标人公章，并经投

标人法定代表人或其授权代表签名或盖章。

2.1.4 商务部分均应按要求加盖投标单位印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委

托代理人签字、盖章的在投标文件中须提交法定代表人签署的授权委托书。

2.2 资信部分包括：

投标单位营业执照、安全生产许可证、企业资质证书（复印件加盖公章），并具备独立法人资格；投标单位基本情况；投单标位的质量认证体系证书和最近两年相关工程案例。项目负责人二级机电工程或建筑工程建造师证。

2.3 商务部分包括：

①法定代表人证明书、②法人授权委托证明书、③报价书（包含报价表）。报价表中必须有材料的名称、材质、规格型号、品牌等。

所有报价数据以签字盖章的书面报价表为准。投标报价应包括完成本招标文件所确定的招标范围内、工期内发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金(连续最近三个月社保)，以及投标方认为需要的全部内容的价格体现，包括但不限于施工、材料采购、供应、运输、上下力、劳务、保管、安装、维护、施工设备、缺陷修补、垃圾清理外运以及合同文件中规定的其它工作义务等所需的一切人工费、机械费、材料费、水电费、管理费、利润、税金、规费及政策性文件规定及合同所包含的所有风险的各项应有费用以及为完成上述内容所必须的措施工程、附属工程、临时工程、其它项目等发生的全部费用。

2.4 技术部分包括：

2.4.1 投标方按第二章"技术要求"制作的技术文件

2.4.2 项目进度表

2.4.3 施工组织设计

2.5 封标：

投标文件由商务标、技术标二部分装订成册，然后将一正二副每份共二册统一装入投标文件袋中，在投标文件袋背面上口处进行密封，封条上加盖投标单位公章及法定代表人印章各二枚。投标单位应严格按招标文件的要求内容填报，填报内容缺漏的、字迹模糊 难以辨认的，投标书可能不予考虑。

2.6 招标书疑问：

招标单位将在投标截止时间 2 个工作日前以书面形式对任何要求对招标文件进行澄清的投

标单位予以逐项答复，并将此面答复通知本招标文件的所有收受人（答复中不包括问题的来源）。

投标单位在收到招标单位发给的任何澄清和修改文件时，都应在收到后立即以书面形式向

招标单位确认。

2.7 评标：

根据报价、施工方案、企业信誉等，用综合评分的方法择优确定中标单位。

2.8 投标截止日期：

投标单位于 2019年01 月18日上午09:30（北京时间）以前将投标文件送南京医科大学江宁校区德馨楼B323室，由招标方自行开标、评标、定标。

5

（三）评标标准

１、商务、技术部分评分标准（总分 70 分）

| 序号 | 项目 | 标准分 | 评分标准 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业资质 | 6 | 机电设备安装工程专业承包资质叁级及以上 | 0-6 |  |
| 2 | 企业业绩 | 9 | 类似项目安装业绩（50万及以上）3个 | 0-9 |  |
| 3 | 施工方案 | 15 | 施工方案先进、针对性强，难点重点把握准确 | 11-15 |  |
|  |  |  | 施工方案可行 | 6-10 |  |
|  |  |  | 施工欠合理 | 0-5 |  |
| 4 | 施工进度计划 | 6 | 施工进度计划合理，措施有保证 | 4-6 |  |
|  |  |  | 施工进度计划欠周，措施欠合理 | 0-4 |  |
| 5 | 工程顺利实施保障措施 | 5 | 措施有保证 | 3-5 |  |
|  |  |  | 措施欠合理 | 0-2 |  |
| 6 | 质量认证 环境认证 健康认证 | 6 | 缺一证扣二分 | 0-6 |  |
| 7 | 安全防护文明施工 | 4 | 科学性（优：0.5-1 分，一般：0-0.5 分） | 0-1 |  |
|  |  |  | 合理性（优：1-2 分，一般：0-1 分） | 0-2 |  |
|  |  |  | 可行性（优：0.5-1 分，一般：0-0.5 分） | 0-1 |  |
| 8 | 国家检测单位颁发 通风柜检测报告 | 5 | 无检测报告0分 |  |  |
| 9 | 电子与智能化工程专业承包贰级证书 | 5 | 无证0分 |  |  |
| 10 | 环保工程专业承包三级证书 | 5 | 无证0分 |  |  |
| 11 | 施工现场总平面图 | 4 | 合理 | 4 |  |
|  |  |  | 欠合理 | 0 |  |

2、商务技术部分打分表

| 序号 | 项目 | 标准分 | 投标单位得分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | 企业资质 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 企业业绩 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 施工方案 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 施工进度计划 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 工程顺利实施保障措施 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 质量认证 环境认证 健康认证 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 安全防护文明施工 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 国家检测单位颁发 通风柜检测报告 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 电子与智能化工程专业承包贰级证书 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 环境工程专业承包三级证书 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 施工现场总平面图 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评标专家：（签字） 日期： |

３、报价部分评分标准（总分 30分）

序号

1

2

3

差值/基准价

大于-5%，每高出 10%

-5%

小于-5%，每低出 10%

得分

减少 1 分

30

减少 0.5 分

１）基准价为有效投标人报价的总和除以有效投标人数量。

２）差值为投标人报价与基准价的差值。

３）差值/基准价的比值为-5%时，得分为 30 分；比值大于-5%时，每超出十个百分点，扣除得分

1 分，商务分扣完为止；比值小于-5%时，每低出十个百分点，扣除得分 0.5 分，商务分扣完为

止。

3、必要的情况下，可以对评标排名前两位的投标单位，招标单位将组织进行答辩，根据答辩情况确定最终的中标单位。

（四）合同授予

4.1 合同授予标准

4.1.1 招标人将把合同授予中标人。

4.1.2 中标人将承接本项目并按合同要求的工期按期完成。

4.2 中标通知

4.2.1 评标公示结束后 4 个工作日内，招标单位将向中标人发出中标通知书确认其投标文件被接受，

同时通知未中标人。

4.3 合同签署

4.3.1 中标人在收到中标通知书后的 5 日内，派代表前来商定合同，签约的时间及地点由招标单

位另行通知。

4.3.2 中标人不得将本次中标机会转包给其他单位。凡违反上述规定的，招标人有权取消投标人

的中标资格。

第二章 技术要求

见图纸和工程量清单

第三章  合同主要条款

承包合同书

合同编号：签订地点：南京医科大学

发包方（全称）

法定代表人：x x x

地址：

邮编：x x x

承包方（全称）

法定代表人：

地址：

邮编：

依照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、

自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下列建设工程施工事项协商一致订立本

合同。

第一条   工程名称：南京医科大学细胞房改造项目 。

工程地点：   南医大学海楼            。

第二条   工程工期：     日历日   （开工日期以甲方通知为准）。

第三条    工程承包范围：门窗、彩钢板装修、地面、洁净设备、水电气等设施安装、设备安装，图纸要求的其它配套项目和相关 检测、措施等。)

算。

合格之日起，质保期

承包形式：计价包工，包料，包工期，固定单价，工程量按实结

第四条   验收标准及质保期：一次性验收合格率 100%。从工程竣工经发包方验收

1

年。

第五条   合同价款： 本工程合同总价为人民币

第六条    付款方式

元整¥

）。

1．项目完工经发包方验收合格后，经过结算审计（审计费用按照相关文件执行）在收到税务局监制的 统一发票后，支付至最终审定价的95%，剩余的5%的保修金，一年后结清余款；

2．5%的保修金于竣工验收合格 1年后一个月内付清。但不因保修金的支付而

免除承包人在工程合理使用期限内的保修责任。

第七条     双方权利义务范围

1、发包方的义务

1.1 提供承包方施工所需水、电线路的接入点、材料临时堆放点，保证施工期

间的需要。

1.2 为承包方办理人员出入证、车辆通行证、动火证等手续，并提供承包方施

工场地。

1.3 按合同及时支付工程款，及时对竣工工程进行验收。

1.4 在施工期间，有权对承包方的工程质量、进度进行监督。

1.5 发包方不提供施工单位人员住宿，承包方自行考虑。

2、承包方的义务

2.1 如发包方需求承包方供国家和地方有关部门要求的检测文件，一次费用由发包方并承担，如不合格承包方改造后再次检测相关的费用由承包方承担。

2.2 严格执行安装施工规范及技术要求、安全操作规程、成品保护规定，严格

按照施工工艺进行施工。

2.3 遵守施工现场管理规定，妥善保护好施工现场周围建筑物不受损坏。做好

施工现场保卫和工作面现场垃圾清除工作。

2.4 承包方应严格按照现行国家规范和国家标准，从设计、制作、安装等各个

方面入手，严把质量关，确保交付质量。

2.5 承包方指派 x  x  x    为本工程项目经理，负责合同履行。按要求组织施工，

保质、保量、保工期按发包方要求完成工程任，解决由承包方负责的各项事务。

2.6 承包方不得转包。

2.7 承包方对在与发包方接触过程中获知的发包方的商业秘密具有保密义务，

未经发包方许可不得向第三方泄露。

第八条   组成合同的文件

1．合同文本。

2．承包方制定的技术方案。（经发包方确认）

3．双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

4．发包方招标文件与承包方投标文件。

第九条   违约责任

1．除不可抗力导致的情形外，一方不能履行合同时，应向另一方承担违约责

任。双方都违反合同的，各自承担相应的责任。

2．由于承包方原因造成工期拖延，每延误一天扣工程总造价的 1%  ，并应承

担由此造成的发包方一切损失。

3．由于承包方工程质量不符合本合同要求的标准的，承包方应及时整改直到

质量达标或由发包方另请施工单位整改，所有费用由承包方承担。若造成工期延误

按工期拖延处理，发包方保留对承包方违约责任的追索权。

4．若承包方在施工过程中导致发包方无法正常使用、毁损、灭失以及造成其

它财产损失的，承包方应承担违约责任，并赔偿发包方的经济损失。

5．承包方工期延误达 30 天以上的，发包方可以解除合同并不承担任何赔偿责

任。

6．承包方在施工期间，如工程施工程序操作不当或失职，造成任何伤亡或财

产损失由承包方承担完全责任并赔偿遭受的实际损失。

第十条   安全施工和防火约定

1．发包方提供的施工图和施工说明应符合《中华人民共和国消防条例》和有

关防火设计、施工规范。

2．承包方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程技术规范》、《建筑安装工

程安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关法律、法规、规范。

如违规操作，产生的后果由承包方自行承担。

3．甲、乙双方签订的上海飞机制造有限公司承包工程安全合同视为合同的组

成文件。

第十一条   验收

1．承包方提供全部竣工资料及发票。竣工资料应提交五份。

2．承包方施工所需的主要外购件须经发包方认可并附相关质量保证资料，若

发生质量偏差责任均由承包方负责。承包方所使用的元件、材料满足国家的相应标

准。

3．在施工过程中，发包方有权随时派员到现场进行检查（中间验收）。各项

测试验收工作必须通知发包方到场检验。

4．各分部分项工程按国家相关规范验收。

第十二条   知识产权

1．本合同中知识产权是指任何专利、商标、服务标记、标志、外观、商号、

网络域名、设计权利、著作权（包括但不限于计算机软件著作权）、数据库版权、

半导体图形权、实用新型、专有技术、注册申请（及申请权）、其它知识产权以及

在世界范围内具有相同或类似效力的任何及全部权利或保护形式，无论是否经注

册、登记或备案。

2．承包人陈述并保证，其在履行本合同过程中所采用的知识产权（包括施工

工艺）不侵犯第三方的知识产权。如果发包人因承包人在履行本合同过程中所采用

发包方：

法定代表人或委托代理人

（签字并盖章）：

承包方：

法定代表人或委托代理人

（签字并盖章）：

电话：

电话：

本合同签订日期：

年

月

日

的知识产权被第三方指控侵权、提出异议或权利主张，承包人应当为发包人进行抗

辩，并赔偿发包人保证其不遭受任何损失（包括争议解决费用和合理的律师费用）。

同时，发包人有权选择解除合同，或者不解除合同要求承包人以不侵犯第三方知识

产权的方式履行义务。

3．除非经发包人事先书面许可，承包人（包括但不限于董事、监事、管理层、

代理人、顾问、员工）不得以任何方式使用（包括开发新的知识产权）或许可第三

方使用发包人的知识产权（包括因承包人过错导致第三方使用的情形），也不得以

任何方式将与发包人知识产权有关的任何信息透露给第三方。否则，承包人应向发

包人赔偿发包人因此遭受的一切损失（包括争议解决费用和合理的律师费用）。

第十三条  争议解决

本工程合同在履行期间，甲、乙双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，

可采取协商解决，协商不成的，双方均须向发包方所在地人民法院提出诉讼。

第十四条   合同的生效

本合同正本一式  四  份，发包方  二 份，承包方二份；盖章之日起生效。

第十五条   附件

1．报价单

以下无正文