仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20180628

公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

第1包  组织记录分析系统        1套（预算：￥45万）

第2包  多功能显微切片系统      1套（预算：￥26万）

第3包  跨膜电阻分析仪          1套（预算：￥24万）

第4包  高低氧动物培养箱        1套（预算：￥11万）

第5包  倒置荧光显微镜          1套（预算：￥26万）

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格后付90%，验收合格一年后支付10%(无息)。

3、报价方式：进口设备如免税请用人民币（包干价）报价。特别说明本次招标项目只接受一次报价，请投标人根据以下参数要求认真测算、合理报价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。

（7）从2015年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）；

3、投标文件须密封并在封口加盖公章（涉及到多包投标的，请按照标的分包制作标书，否则，按废标处理）

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2018年06月08日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  陈乐

联系电话：025-86868572

4、投标截止时间：：2018年06月28日上午9：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼（德馨楼）B323会议室（江宁校区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

南京医科大学资产和产业管理处

2018年06月08日

第一包：组织记录分析系统-技术指标要求：

联系人：张老师----13913843536

- 探头数量≥2，相互独立且性能相同；

- ★电压钳模式下至少提供 4 种反馈电阻（至少包括50 M Ω、 500 M Ω、 5 G Ω、 50 GΩ），可以测定 0.2 pA～ 200 nA范围的电流。电流钳模式下提供至少3 种反馈电阻（ 50 M Ω、500 M Ω、 5 G Ω），可以测定 2 nA～ 200 nA范围的电流。具有电流钳自动切换为电压钳功能。

- ★单通道记录时(β=1)噪声≤0.055 pArms；全细胞记录时(β=1) 噪声≤ 0.65 pArms；全细胞记录时(β=0.1) 噪声≤1.8pArms

- ★单一导联的最高采样频率≥480KHz，具有≥8个模拟信号输入导联、≥8个模拟信号输出导联、≥8个数码信号输出导联；

- ★采样速率 : 1 Hz - 500 kHz

- 数模转换必须是单独仪器，即插即用型设备，能被 Windows 系统自动识别；

- 提供记录分析软件；

- 电动显微操作器系统；

- 防震台和静电屏蔽网；

- 刺激隔离系统；

- 科研级相机及监视器；

- 显微镜X-Y移动平台；

- 细胞恒温及孵育系统

- 其它配件。

第二包：多功能显微切片系统---技术指标要求：

联系人：张老师----13913843536

1．★主机：可作明场（BF）、微分干涉（DIC）、近红外的观察，可做脑组织切片和细胞的观察。

2．★光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准45mm；。

3. 调焦：物镜垂直运动方式距离不小于25mm，聚焦调节钮前置，便于使用者操作，最小微调刻度单位≤1微米。

4．观察镜筒：正像宽视野三目镜筒，倾角为30°。

5．照明装置：透射光柯勒照明器，控制电源外置，防止对电信号的干扰，12V100W卤素灯，外置光量预调开关。

6．★物镜：5X(平场物镜，数值孔径≥0.10，工作距离≥19.6) 40X（长工作距离平场半复消色差红外水镜，数值孔径≥0.8，工作距离≥3.3，可用于700～1000nm光谱）。

7．目镜：10X宽视野目镜。

8．★物镜转换器：2孔摇摆式物镜转换器，快捷进行物镜转换。

9．聚光镜：长工作距离微分干涉聚光镜。

10．★红外带通滤色镜（775nm）1个,热发射滤色镜1个，荧光系统：≥6孔位激发镜转换器。

11．可以更改频率 :为快速适应不同的应用需求，用户可以在0到100Hz之间更改频率，。

12．可调节的进刀速度 :可以在0.025到4mm/s之间精细地调节仪器进刀速度，并且可以设置切窗和样品回缩功能。

13  全自动切片模式 :加速切片过程并且可自由设置切窗。

14  高品质的切片。

15  具有Z轴检偏功能，放大样本、照明功能。

第三包：跨膜电阻分析仪---技术指标要求：

联系人：张老师----13913843536

1.	★实时、无标记监测跨膜电阻值。

2.	超长时间监测：可连续监测数天或数周。

3.	★多频扫描：共有≥8个频率同时扫描，至少包括125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000, 16000Hz。

4.	TEER值范围：0-10,000 ohm•cm2，可监测<10 ohm•cm2的弱屏障功能。

5.	快速、灵敏、精准：能快速灵敏监测屏障功能动力学变化；精准监测影响屏障功能变化和（或）恢复的时间点。

8.	★主机可同时连接两个电极控制台。

9.	★通量：可同时连续监测≥24个样本。

10.	插入电极配件：采用金电极材质，可以高压蒸汽灭菌或者无菌消毒。

11.接收电极，易损耗材，可重复使用。

12.	Transwell耗材：与市面通用性24孔transwell小室适配。

13.	软件功能：★自动从多频扫描中直接提供最佳频率的TEER数据，简化人工评估时间，和减少人工评估错误。

第四包：高低氧动物培养箱---技术指标要求：

联系人：张老师----13913843536

1. ★气体控制器可控制动物笼内的氧气浓度，氧气浓度0.1%—99.9%，变化精度≤0.1%；动物笼内置氧气探头，严格监控动物笼内气体浓度。

2. ★气体控制：精确的双光束红外传感器（或同类精确性、敏感性更优的设备）；

3. ★整套装置由独立的气体控制器和独立的动物笼组成，用于开展动物气体控制实验。

4. 动物笼内配有抽风扇，维持气体浓度的均一性。

5. ★动物笼由无毒材料制成，四面透明。

6. 动物笼为独立设置。

第五包：倒置荧光显微镜---技术指标要求：

联系人：张老师----13913843536

1、★科研级主机，倒置显微镜，观察方法：明场、相差、暗场和荧光，内置减光片、日光平衡片、隔热片。

2、4孔或以上物镜转换器，表面载物台，定位式载物台手柄。

3、★配备以下平场荧光半复消色差物镜

4X   N.A≥ 0.10, W.D≥30.0 mm

10X  N.A≥0.30, W.D≥15.0 mm Ph1

20X  N.A≥0.30, W.D≥4 mm

40X  N.A≥ 0.50, W.D≥2 mm

4、★荧光附件：2000小时长寿命金属卤化灯（或高压汞灯），光纤式预定中心， 6工位荧光滤光块转盘，包含消杂光系统，配备DAPI、FITC、TRITC，CY5专用高品质带通型荧光滤色块。

5、显微镜同品牌专业彩色制冷型CCD ，专业图像软件、并能完美控制相机

6、配套高性能计算机工作站