仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20180717-2

公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

项目名称： 大容量高性能存储集群    1套（预算：￥32万）

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格后付90%，验收合格一年后支付10%(无息)。

3、报价方式：进口设备如免税请用人民币（包干价）报价。特别说明本次招标项目只接受一次报价，请投标人根据以下参数要求认真测算、合理报价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。

（7）从2015年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）；

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2018年06月28日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  陈老师

联系电话：025-86868572

4、投标截止时间：：2018年07月17日上午9：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼（德馨楼）B323会议室（江宁校区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

南京医科大学资产和产业管理处

2018年06月28日

附件：

大容量高性能存储集群---技术指标要求：

联系人：陈老师----025-86869366

1. 性能指标

- 新增一台4U36盘位设备，构建8节点存储集群，节点配置如下：

CPU: Intel Xeon E5-2620V4 或以上规格CPU

内存：64GB DDR4 或以上容量企业级内存

硬盘：2.5寸SSD硬盘，总容量不小于400GB

网卡：双口万兆网卡两块

服务器盘位数不低于36块，支持4TB，6TB，8TB企业级 SAS，SATA硬盘

- 完成集群冗余性配置后，磁盘容量利用率不低于60%

- 支持集群横向扩展，集群总容量不低于100PB，集群节点数不低于1024台

- 安全性要求满足集群中任意两台节点中同时损坏任意两块磁盘，数据不丢失，读写业务不中断

- 最终构建的8节点集群，汇聚读带宽不低于7.5GB/s，汇聚写带宽不低于7.5GB/s

- 支持系统快速恢复能力，单台节点完全崩溃时可以通过配置信息的导出导入能力快速恢复集群，无需对故障节点进行数据重载

- 新增一台知名品牌48口线速万兆光纤交换机（思科，华为，华三等品牌之一）

- 配置48个多模光模块

- 配置24根3米或以上的多模光纤跳线

- 配置100颗6TB企业级7200rpm SATA硬盘

2. 功能指标

- 支持同时对外支持块，文件系统以及对象存储服务接口

- 提供全中文管理界面，支持异常情况下邮件以及微信告警

- 数据可以在NAS存储和对象存储资源池间相互传输，便于数据的归档和按需调阅

- 提供单一命名空间，所有NAS数据均放在同一命名空间中

- 支持基于目录或用户的配额管理，以确保存储空间的合理管理和使用

- 基于文件夹的QoS管理功能，可约束指定文件夹的读写带宽及IOPS，确保存储资源的合理使用

- 存储系统支持管理节点直接使用Linux 命令完成存储集群内部的数据直迁

- 存储系统支持基因分析平台的管理节点和计算节点间的分析环境及分析工具包的快速部署跟协调

- 支持基于对象存储元数据的检索能力，可以在对象存储集群中，根据元数据描述，快速查找并所需的数据信息

3. 服务内容

- 含新增节点软件License

- 含新增磁盘上线服务

- 含旧存储系统数据迁移以及一致性验证服务

- 参数为实质性响应参数