南京医科大学招标文件

项目名称：江宁校区校门门禁管理系统工程

项目编号：

招标单位:         南京医科大学招标办公室

招标时间:         二0一四年十二月二十三日

招标文件目录

第一部分：    投标有关事项

第二部分：    投标人须知

第三部分：    技术要求

第四部分：    工程量清单

附    页：　　投标函格式

第一部分      投 标 有 关 事 项

根据我单位需要，现决定就我校江宁校区北门、西门等门禁管理系统工程进行公开招标，凡符合条件的公司均可参加该项目招投标活动，并提请注意以下事项。

- 招标项目：江宁校区校门门禁管理系统工程

- 招标书取得方式：在网上下载（学校网站）

- 投标截止时间：2015年1月20日下午2：00

- 投标保证金10000元整（支票或现金）。

- 开标时间、地点：2015年1月20日下午2：30

南京医科大学行政楼四楼招投标会议室

- 联系地址：南京医科大学五台校区保卫处（汉中路140号）

联 系 人: 冯老师

联系电话：025-86862648

南京医科大学招标办公室

二0一四年十二 月二十三日

供应商参与投标确认函

南京医科大学：

本单位确定将参与贵校校门门禁管理系统项目的投标，特发此函确认。

单位名称：

联系电话：

法人授权代表（投标代表）：

联系电话（手机）：

（单位公章）：＿＿＿＿

年　　　月　　　日

供应商参与投标确认函必须在投标截止日前三天进行回传。

第二部分    投标人须知

一、招标单位：南京医科大学

二、招标项目：江宁校区校门门禁管理系统工程

三、项目内容：

南京医科大学北门、西门采用纯车牌识别技术进行车辆门禁及管理，系统包括快速道闸、纯车牌识别系统、防砸系统、车辆门禁及人行门禁管理系统、联网系统及辅助设施等设备供货、线路敷设、安装调试、培训验收、质保期内的维修保养及售后服务等(具体内容见技术要求及工程量清单)

四、项目地点：南京医科大学江宁校区校园内

五、工期要求：   30  天（日历工期），按期保质保量完工。

六、质量要求：整个工程质保两年。

七、投标人须知

- 投标人应详细阅读本招标文件中的所有条款；不按招标文件要求提供的投标文件和资料，可能被拒绝接受，其后果由投标人自己负责。

招标单位不承担投标方在招投标过程中发生的一切费用，投标单位不论中标与否，招标单位不承担任何补偿，所有投标资料恕不奉还。

- 招标文件的澄清

投标人如需招标单位澄清招标文件的疑点，应于收到招标文件后以书面形式（包括书面文字、传真）向招标单位提出，招标单位将以书面形式予以解答 ,答复将送给所有获得招标文件的投标单位。

- 招标文件的补充或修正

- 在投标截止日两天以前的任何时间内，招标单位不论由于自己的考虑或对投标人提问的澄清，可以对招标文件用书面补充的方式进行修正。

- 对招标文件的补充或修正，应以书面形式通知所有投标人。

- 为使投标人在准备投标时，有合理的时间考虑，招标单位有权决定推迟投标的截止和开标日期，并将此变更通知所有的投标人。

- 投标企业资格要求

- 投标单位需要提供本单位的有效资质文件：经过年检有效的建筑智能化工程设计与施工二级及以上资质。

- 提供有效的工商营业执照、企业资质证书、ISO9000质量管理体系认证证书、安全生产许可证、信用管理手册和注册建造师证书，所派出的项目经理必须具有二级及以上机电工程建造师资格注册证书，同时具有安全生产考核B证。

- 为保证系统稳定可靠成熟，投标单位必须具有高校系统内至少2项纯车牌识别系统成功案例 ，提供合同、中标通知书、验收报告及联系人方式，以便安排实地核实考察。一旦发现业绩案例虚假，即取消投标单位资格。

- 投标单位为本地企业或外地企业在南京有分公司（提供房产及租赁证明、分公司营业执照），充分保证故障报修后在2小时以内到达并排除故障。

- 投标单位必须具有主要设备供应厂家（纯车牌识别系统、快速道闸）针对该项目的专项授权及质保承诺。所投产品性能必须稳定可靠、成熟，软件必须可根据用户情况进行个性化定制。

- 投标单位不得借用或挂靠资质，更不得伪造业绩及资格材料，一旦发现任何形式的挂靠，取消其投标及中标资格，并没收投标保证金。

- 以上文件若为复印件需加盖单位公章并带原件备查。

参加投标的单位需在投标截止日三天前回传投标确认函，并送报名材料到保卫处或招标办报名，我单位将组织投标单位资格预审，资格审查合格的单位方可参加投标。

- 投标报价

- 本次招标采用总承包方式（交钥匙工程），投标报价应包括整个系统的设备材料供应、安装费用、各种风险费用、调试及检测费用、质保期内的维修、保养及售后服务费用以及投标单位认为需要的其他一切费用。发现漏项、缺项，供应方应无条件无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人投标报价中，且并不因此而影响交付使用时间。

- 投标报价按工程量清单推荐品牌报价，要有分项报价和设备材料数量及明细报价。投标单位应在投标文件中说明优惠条件、各项服务承诺（包修、保修期限为二年）等。

- 投标单位应在投标文件中将与本次招投标内容有关的所有主要设备材料配置清单做成详细列项（包括名称、型号、规格、数量、单价、品牌、产地等），并据此投标报价（材料清单数量及推荐品牌不可改变），同时还应在投标文件中明确承担一切设备材料的售后责任。

- 投标单位必须出具纯车牌识别系统、快速道闸等主要设备厂家或代理商针对该项目的专项授权及质保承诺。

- 投标人在填写投标报价表时，金额单位要统一；数字、文字要清晰，不得涂改。所有报价及承诺须加盖单位公章，否则视为废标。

- 投标文件的组成

- 投标函

- 法定代表人资格证明书

- 投标报价明细表

- 工程设计方案，需提供详细说明方案。

- 施工组织设计（包括施工方案、进场施工设备清单、人员安排、进度安排、现场组织计划、各种保障措施及其它专业配合内容等）

- 投标单位在投标文件中应提供近年来投标产品生产厂家类似成功案例（必须为纯车牌识别系统）4项，提供相关证明文件。同时投标单位必须具有高校系统内纯车牌识别系统成功案例 ，提供合同、中标通知书及联系人方式，以便核实考察。

- 项目经理及主要施工管理人员名单、机电工程建造师证书，安全考核B证。

- 企业资质证明文件（营业执照等）

- 主要产品针对该项目的授权书及质保承诺

- 投标文件的签署及其形式

- 投标文件一式三份，“正本”1份和“副本”2份，分别密封在两个文件袋内，并在文件袋上标明“正本”、“副本”字样，所有骑缝和密封处加盖单位公章。正本与副本之间有差异，以正本为准。

- 投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由授权代表在修改处签字或盖章。

- 投标

- 投标文件在招标单位规定的投标截止时间前送到招标单位指定地点。投标截止时间以后送达的投标文件，招标方拒绝接收。

- 自开标日起30天内，投标书保持有效。

- 开标

- 本次招标采用公开招标方式。

- 招标方按招标文件规定的时间、地点开标。

- 评标由评标委员会及外请评审专家等组成，纪委监察审计处代表对此次招标工作进行现场监督。。

- 评标：

- 投标文件符合性鉴定

投标文件出现下列情形之一的，将作为无效投标文件，不得进入评标：

- 投标文件未按照招标文件的要求密封的；

- 投标文件中的投标函未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章的,或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

- 没有主要产品供应商项目授权及质保承诺的；

- 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

- 投标报价未按照招标人的要求编制，存在严重漏项的；

- 发现有资质挂靠或借用的。

- 审核报价

- 如果明细价格相加不等于汇总价格，以汇总价格为准。

- 如果单价乘以数量不等于总价，以总价为准，修正单价。

- 如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准，修正单价。

- 投标文件的澄清

在评标期间，评标委员会可能会就投标文件向投标单位提出询问，届时投标单位需要授权代表对相关问题于以澄清，授权代表应熟悉投标方案及设备。

- 评标办法

评标采用综合评标法，以经评审的最高分为中标单位。

评标因素主要是：企业实力、成功案例、企业资质、投标报价、产品性能、售后服务及评委认为应该考虑的因素，本项目最低报价不能作为中标的保证。

- 定标

评委会评定中标单位后，将以书面或电话方式将结果通知所有的投标人。未中标的单位投标保证金1周内退回，中标单位投标保证金转为履约保证金。

中标人接到中标通知后须立即回复招标人,确认是否同意接受。若无回复，则在中标通知发出3天后视同中标人已经知悉并同意接受，或由招标人宣告中标人拒绝接受，履约保证金不退，招标人将另行确定中标单位。

- 签定合同

中标人应于收到中标通知5日内与招标单位签定施工合同。否则招标单位将另行确定中标单位。履约保证金不退。

- 中标单位在设备到货前，应向买方提供安装所需的机械电器资料，操作规程和使用说明书、设备维护手册以及保养修理所需的各种机械和电器资料。

- 中标单位所提供的设备在交货时应同时提供设备清单、产品合格证书。进口设备还需提供有效时段的运输证明、报关证明等，以确保产品设备的品质。

## 八、评标办法

本项目采用综合打分法，总分为100分，按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定一名中标候选人。具体打分方法如下：

（一）价格分（60分）。

将所有通过符合性筛选的投标报价取平均值为A（若超过5家投标单位，去除最高报价及最低报价，之后算平均值），报价等于A得分值为60分；报价每高一个百分点扣1分，每低一个百分点扣0.5分，小数点保留2位。

(二)主要货物响应情况（10分）

由评委根据投标单位的投标文件中《投标报价明细表》和《技术要求响应表》有关资料及质量保证等情况打分。

所投产品技术指标全部满足招标文件中技术指标要求的得基本分8分，承诺管理软件能根据用户实际管理使用情况进行个性化定制的（提供厂家承诺：主要包括授权管理、黑名单管理、特殊用户管理、税控打票等），得2分；若技术参数出现负偏离，每有一项减1分，减完为止，主要设备负偏离：车牌识别率低于97%的，作废标处理，需提供详细说明方案。

所投产品必须具备收费税控打票功能（今后能够接入税务系统）。

（三）项目设计及实施方案、计划进度、人员安排、验收和培训方案等（10分）

3.1)项目设计及实施方案（6分）。由评委根据投标人阐述的本项目设计及实施方案，含方案设计说明、设计图纸、系统图纸、专网连接，与管理中心连接情况、今后扩容情况、今后收费税控打票接口等，特别是对本项目中存在的重（难）点描述及解决方案情况进行打分。；

3.2)项目计划进度及人员安排（2分）。根据投标人对整个项目的进展情况、计划进度安排及完成时间、项目实施小组人员安排等内容进行打分。

3.3)项目验收方案（1分）。根据投标人的验收方案进行打分。

3.4)项目培训方案（1分）。根据投标人对本项目的培训时间、人员及内容安排情况进行打分。

（四）售后服务（5分）

4.1）、质保期内售后服务方案（1分）。主要由评委对投标人服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、软件升级、专业技术人员保障等进行评分。

4.2)、本地化服务（2分）。投标单位为本地企业或外地企业在南京市内有分公司及技术团队（须提供有效证明材料：分公司营业执照、技术服务人员社保证明、租赁合同、房产证明、联系电话等），必须承诺售后服务时间在2小时内排除故障,得1分。

投标单位所投产品厂家必须在南京设有办事处及售后服务机构，得1分；

4.3)、售后服务承诺（2分）。投标单位承诺免费保修期3年得2分，2年得1分。

（五）投标单位类似成功案例（10分）

投标单位必须提供2013年1月以来高校系统内纯车牌识别系统成功案例，必须同时提供合同（含清单）、验收报告及联系人方式，以便核实考察，原件备查。每提供1个有效案例得5分。一旦发现业绩案例虚假，取消投标中标资格，没收投标保证金。（建设单位将安排投标前考察，需提供成功案例及甲方联系人方式，考察不合格，此项不得分）

（六）公司实力（5分）

投标企业注册资金500万以上得3分，300万-500万得2分，100万-300万得1分。

投标企业信用等级AAA 得1分；其他不得分；

投标企业通过ISO9000质量认证体系贯标，得1分；

第三部分    投标文件格式

  - 法定代表人授权书

本授权委托书声明：我_____________(姓名)系___________________________（公司名称）的法定代表人，现授权委托____________(姓名)为我的授权委托人，以________________________(公司名称)的名义参加南京医科大学校门门禁管理系统的投标活动。授权委托人签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权委托人无权再授权委托，特此授权。

授权委托人（签字）：

身份证号码:

部  门：                职  务：

单位（盖章）：

法人代表（印章）：

法人代表（签字）：

身份证号码:

日  期：         年     月     日

  - 投  标  函

南京医科大学：

根据贵校发出的校门门禁管理系统工程招标文件的要求，签方代表__________（全名、职务）经正式授权并代表投标人________ （投标人名称）提交投标文件正本一份、副本二份。

据此函，本签字代表宣布同意如下：

- 投标人已完全响应招标文件内容，投标方承接本工程的投标总价为人民币（投标价金额）：             （大写）￥              （小写）。

- 投标人将按招标文件的规定履行合同责任服务承诺。

- 投标人已详细审查全部招标文件(包括修改文件)及所有已提供的资料以及有关附件，投标人承诺递交的投标文件完全响应招标文件之内容。

- 投标人为本工程选配的项目经理是__________(姓名), 投标人承诺项目负责人的简历、工作业绩和建造师证书完全属实，在本工程项目实施期间不参与投标人其他工程项目建设。

- 投标人承诺工期    天，按时竣工投入使用。

- 本投标文件的投标有效期为自投标之日起30个日历日。

- 如果投标人在投标有效期期满之前撤回投标，其投标保证金将被没收。

- 投标人同意按照贵方可能提出的要求提供与其投标书有关的数据资料和文书材料，并对贵方可能不接受最低价投标和任何开标结果的产生表示理解和支持。

投标人名称(公司盖章)：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人代表姓名:___________

职务:_________

授权代表签字：______________

日期：     年   月   日

  - 法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：        性别：        年龄：       职务：

系                    的法定代表人。为施工、竣工和保修                     ，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事物。

特此证明。

投标人：（盖章）

日  期：      年  月  日

  - 开标一览表

投标人名称：________________________________

总投标报价表：

| 序号 | 内容 | 投标价格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 校门门禁管理系统工程 | 总价： 元 其中车牌识别系统： 元 人行门禁系统： 元 |
| 2 | 优惠承诺 |  |
| 3 | 投标保证金 | RMB10,000元 |
| 4 | 投标有效期 | 30天 |

报价清单明细表(含税金)：

| 序号 | 内 容 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 总报价 |  |  |

投标人名称（公章）：_____________________________

授权代表签字：________________

日期：    年    月    日

### 五．技术要求响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表。投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评审时或中标后如发现有虚假描述的，该投标文件视为无效，取消中标资格。

| 序号 | 原技术规范主要条款描述 | 投标人技术规范描述 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

投标单位全称（公章）：            全权代表（签字）：

注：

1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变

2、投标人应根据系统的功能、非功能、管理、售后、培训等内容逐条响应，并可针对具体列出明细

3、投标人根据系统方案添加的内容等也请列出

4、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，主要项目负偏离，废标。

### 六．项目主要技术人员一览表

| 序号 | 姓名 | 在本项目中担任的职务 | 任职 年限 | 职称 | 身份证号码 | 主要资历、经验 及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、人员角色和人数由投标单位根据标书要求进行响应，上表中行数不够可自加。

2、上述人员要求提供单位2014年1月以来社保缴费证明（加盖当地社会保障部门的公章，原件）。项目经理无在建工程。

3、项目实施到位人员与投标人员名单一致性承诺，中标后必须与实际施工管理人员一致，严禁分包或转包，否则按合同违约清场处理。

第四部分  江宁校区校门门禁管理系统技术要求

## 一、工程概况

南京医科大学江宁校区为了加强机动车辆管理，本着让车辆快速、安全进出校门的原则，计划对现有的2个大门进行改造，分别是北门和西门，每个门都按标准1进1出设计，同时对非机动车及人行道采用宽通道摆闸进行门禁管理。

西门有两个出入口，均为标准二车道（1进1出）, 在2个出入口配置车牌识别系统。南边门只对校内车辆开放，校内车辆快速进出，无需值班人员管理。外来车辆只能从北边门换证进出。

北门为标准二车道（1进1出），宽9米，进道设计成标准3米道，出道设计成4米道，可允许超宽车辆通行，中间配置值班岗亭1.8米。为了上下班高峰期时，固定车辆通行顺畅，每个道可做成混进混出，这样有效提高通行效率。

进校门时：固定车辆通过车牌识别后不停车进校门，快速道闸自动抬起，车离开后自动落下；外来车辆进入时，道闸不自动打开,由岗亭保安换证许可后手动开启闸机放行，通过车牌识别计算入场时间。对违规车辆设置黑名单，对于列入黑名单车辆，道闸不抬起，根据违章次数，进行警示警告或禁止出入。

出校门时：固定车辆通过车牌识别不停车通行, 快速道闸自动抬起，车离开后自动落下；外来车辆行驶至岗亭前换证, 由保安换证后手动开闸放行。系统通过车牌识别计算进出时间，并在显示屏上显示车牌号、进出时间、车辆类型等。

为提高车牌识别率，每股车道配置双摄像机进行识别，以对从左右两边进入校门的车辆均可识别；每个大门配一块高亮LED显示屏（需防雨防雷），与门禁系统联动，可显示管理公告及车辆出入实时信息（车牌号、车辆类型、进场时间、出场时间、收费金额等）。

两个校门门禁系统联网，由保卫处监控中心集中管理、授权。联网采用专门光缆，配光纤传输设备联网。

二、主要设备选型及要求

1、由于安装在各校门，车辆进出频繁，24小时工作，全校师生每天有目共睹，尤其校门口作为学校形象窗口。为此，所选设备要求：第一，性能必须稳定可靠，识别率高；第二，安装必须美观协调，不影响校门整体效果。第三，所选产品必须具备后续开发能力，便于根据实际使用要求进行软件定制。

2、车牌识别系统识别率要求大于99%，设备厂家及投标单位均必须在高校系统内有车牌识别系统成功应用案例2例以上，提供合同及相关证明文件，所选设备必须出具厂家授权及质保承诺。

3、道闸需反应灵敏，抬杠不会碰擦汽车。

4、管理电脑记录储存所有车辆进出时间，可以显示某一时段进出车辆数及未出来车辆牌照，外来车辆单列出来。

5、具有车牌检索功能及一卡通号、姓名单位、电话等信息

6、特种车辆设置自动抬杆（公安、消防、省政府）。

7、培训系统管理及操作人员。

8、售后服务必须及时，有故障必须随时解决，设备厂家及投标单位均必须在南京市内有办事处及常设服务机构，并提供常用备品备件，确保故障2小时内解决。

9、各大门车牌识别系统必须通过铺设光纤专网联网，确保信息传输的畅通性、可靠性、安全性。

10、所选设备还必须具备税控出票接口，便于今后收费与地税局直接联网。

11、具备后续系统升级及开发能力；

# 三、系统设备组成及工作逻辑

## 3.1立体高清车牌识别系统

立体高清车牌识别系统是由一台立体高清车牌识别摄像机（带控制功能）作为主机，一台或多台立体高清车牌识别摄像机从机组成，通过多台主从摄像机从不同角度抓拍车牌，立体多角度抓拍大大减少了对道路和车辆进入角度的限制；主机功能强大，不仅能够独立进行车牌识别、控制道闸，而且能够分析处理从机的车牌图片和识别数据，仲裁分析，嵌入式数据备份，与PC端进行控制和交互；从机辅助主机进行多角度图片抓拍和识别，从而实现立体识别，使识别率大大提高。

- 主机一台：立体高清车牌识别摄像机（带控制功能）

- 能抓拍出高清晰度的高清图片

- 自动识别抓拍图片的车牌信息，进行车牌识别。

- 加入智能仲裁算法选取最优识别结果进行控制，主机接收从机的识别结果，并进行分析、处理，确认车牌信息。

- 下载固定用户车牌信息，完成固定用户车辆的匹配，进而控制道闸。

- 通过网络与PC机、从机进行数据间的信息交互。

## 3.2系统设备组成

该套系统主要由以下部分组成：

- 入口控制部分：集成道闸、立体高清车牌识别摄像机（带控制功能）、立体高清车牌识别摄像机从机

- 出口控制部分：集成道闸、立体高清车牌识别摄像机（带控制功能）、立体高清车牌识别摄像机从机、网络高亮LED外显屏

岗亭终端：电脑主机、岗亭管理软件

管理中心：电脑主机、管理软件

## 3.3系统拓扑图

4.3.1 入口拓扑图

图 1-1系统入口配置拓扑图

4.3.2 出口拓扑图

图 1-2系统出口配置拓扑图

混进混出示意图

## 3.4系统工作原理

- 临时客户车辆

当车辆进场时，车辆触发入场地感线圈，“立体高清车牌识别摄像机”自动抓拍入场车辆的图像、自动识别车牌号、记录入场时间并将车辆信息传至服务中心，显示在岗亭中心屏幕上，管理人员可随时监控入口的车辆情况，并可校正识别结果。当车辆出场时，“立体高清车牌识别摄像机”自动抓拍出场车辆的图像、自动识别车牌号，记录出场时间并将车辆信息传至服务中心，服务中心根据比对自动判断车辆性质，自动统计调出相关信息显示。车辆出场时系统将该车辆的入场信息显示在岗亭计算机屏幕上，根据软件制定的收费方案进行收费金额的统计，以供管理人员对临时车辆的管理。

- 固定客户车辆

在入口和出口安装“立体高清车牌识别摄像机”，管理计算机将对应授权通道的车牌信息下载到“立体高清车牌识别摄像机”内。车辆驶入或驶出停车场时需地感触发立体高清车牌识别摄像机抓拍、识别、处理车辆的车牌信息，并将识别结果传送到管理计算机，管理计算机利用识别结果查询数据库，如果摄像机与管理计算机断开连接，摄像机可以嵌入式脱机工作，不会造成车流的堵塞达到不停车通行。

整个停车场系统实行管理中心计算机集中管理，并采用立体高清车牌识别摄像机对进入停车场的车辆进行图像抓拍，自动识别，引导车辆进入停车场指定的区域，在停车场出口立体高清车牌识别摄像机对驶出停车场的车辆进行识别，对于固定客户自动放行，对于临时客户根据停车时间进行管理，管理中心计算机对整个停车场进行统一的管理，使停车场的管理形成方便，安全，高效的控制体系。

## 3.5系统网络结构图

立体高清车牌识别系统的主要部件是模块化设计，配置非常灵活，功能强大、完备，适应多进多出的大型系统；既适应简单的停车场管理，也适应场内套场的嵌套管理。

3.6  车牌识别管理系统的 功能要求

- 摄像机支持多角度取图功能：考虑到车牌识别要有角度合适的车牌部分图片，因为车辆可能从左侧拐入通道，也可能从右侧拐入车道，所以抓拍车牌的摄像机应该不止一台，不止一个角度，以适应不同的来车方向；

- 摄像机支持车牌焦点功能：考虑到车牌识别要有清晰的车牌部分图片，摄像机应该能智能分析出车牌特征，以车牌位置为整个抓拍图片的焦点；

- 摄像机支持自动焦点光线处理功能：考虑到白天太阳光方向，晚上环境光情况，车辆可能开大灯的等情况，车牌位置的光线情况也不同，摄像机应该能智能分析出车牌位置的光线情况，做好相应的强光抑制，弱光补光，过曝降曝等光线调节

- 摄像机支持高清图片：考虑到车牌区域的图片必须有足够的清晰度，要求摄像机应该有至少300万像素的清晰；

- 摄像机支持字体畸变矫正功能：考虑到车牌难免有一定的倾斜，要求车牌识别功能至少能克服25°以内的车牌倾斜情况带来的字体变形问题；

- 摄像机支持脱机工作：考虑到服务电脑可能关机，网络可能断开的情况，要求车牌识别功能应该集成到摄像机内，而不是在电脑上，以便在脱机情况不影响摄像机识别出固定车牌号，并直接控制道闸打开，以此将电脑情况和网络情况的影响降到最低，系统的稳定性做到最高；

- 车牌识别率保证99%以上；

- 系统支持全系统网络通讯，可以继续配置网络语音对讲设备，网络LED显示设备；

- 系统支持添加远距离读卡设备，做“车牌识别+卡识别”的双识别管理；

- 道闸采用直流变频电机，支持1秒级高速起落；

- 道闸集成车检，支持3路地感线圈的检测；

- 道闸集成网络交换机，并数字化记录所有开闸命令的来源；

- 道闸集成探测雷达，支持测阻反弹，而不是迟钝的遇阻反弹；

- 道闸采用稀土电机，数字变频技术，降低电机发热，在炎热的夏天不需要开门散热；

- 道闸支持在运动的最后阶段低速接近停止位置，做到无冲击停止；

- 系统支持区别对待不同级别的固定车，例如一个政府单位，领导级固定车可以无限制的进出，普通级固定车需要按先后次序争取有限的车位，先到先得，有限车位占用完毕了自动阻止场外的普通级固定车进场；

- 系统支持设置对政府类、军队类、司法类特征拍照的车执行领导级固定车待遇，一些大学需要该功能；

- 系统支持黑名单功能，禁止黑名单内的车辆进场出场，并对岗亭工作人员提示禁行的原因；

# 四、车牌识别系统部件主要性能指标

## 4.1立体高清车牌识别摄像机

- 一体化嵌入式车牌识别，不需连接PC（电脑），可脱机工作。

- 模块化设计，一条车道一套设备，独立工作、功能齐全。

- 夜间有效抑制大灯眩光，牌照号码清晰可辨。

- 汽车车牌号码、车牌颜色自动识别，识别率大于99%。

- 可配置的H.264、MPEG4、MJPEG实时码流传输。

- 配合停车场管理软件完成车辆进出管理。

- TCP/IP网络接口，体积小、功耗低、接线简单、安装方便。

- 嵌入式智能感光系统，自动补光设计，无需感光器件。

- 采用防雨淋、密封防尘设计，环境适应性强。

| 产品技术参数 |
| --- |
| 抓拍图片分辨率 | 300万（2048*1536） |
| 电子快门 | 1/30~1/10000秒 |
| 抓拍车速 | 0-20km/h |
| 视频压缩格式 | H.264、MPEG4、MJPEG |
| 码流分辨率 | 1080P/30fps(最大) |
| 单张识别速度 | 300毫秒(平均识别时间) |
| 标配镜头参数 | 最大孔径：F1.4±5％ |
|  | 焦距：6-15mm±5％ |

4.2 高速道闸

1，配3米杆长时，速度达到抬杆1.3秒；配4米杆长时，速度达到抬杆2.5秒；

2，道闸不但具有低温加热、高温散热、遇阻反弹、水平垂直调节、车队模式、电机强转、一键自动学习等功能，而且还集成了12V直流电源连接线、网络交换机、互锁器、车辆检测，方便安装；

3，户外金属烤漆，美观大方，即可遥控装置手动控制，也可通过检查装置自动控制

4，车辆地感检测、红外对射、防砸条等多重防砸措施

5，主体控制部分内的易损件可单独更换，小巧方便运输

| 技术参数 |
| --- |
| 闸杆类型 | 直杆 |
| 升降时间 | 1.3S-3S |
| 运行寿命 | ≥500万次 |
| 电源电压 | AC220V±10% |
| 电源频率 | 50/60Hz |
| 电机额定功率 | 190W |
| 工作温度 | -40℃～75℃ |
| 重 量 | 约90公斤 |
| 外形尺寸 | 350×290×1080mm |

## 4.3 网络立式户外四行高亮多行显示屏（四行）

1，专业外观设计，采用高亮度LED，强光下依然清晰可见。

2，内置国标字库，使用方便。

3，TCP/IP或RS485通信协议，方便施工，控制简单。

4，双层隔热防护罩，防雨淋，防尘。

| 产品技术参数 |
| --- |
| 显示方式 | 滚动显示 |
| 每行单屏字数 | 4个汉字或8个数字 |
| 通讯接口 | TCP/IP(网口)或RS485 |
| 工作电流 | 2.6A |
| 工作电压 | DC 12±3V |
| 工作温度 | -40℃～70℃ |
| 外形尺寸 | 647*283*1600（L*W*H） |

4.4 豪华型全自动摆闸

技术参数

- 箱体材料：304拉丝不锈钢

- 工艺标准：激光切割工艺、采用内部焊接，外部焊接区域较少，外观靓丽

- 内部结构：钢材框架结构

- 箱体尺寸：长1400*宽300*高980MM

- 摆臂长度：530MM

- 机芯电压：DC24V     机芯功率： 20W

- 控制信号：开关信号、干节点信号、电平信号、脉冲信号

- 三菱国际品牌驱动器,驱动功率为30w-250w,最大电流15A

- 每个通道闸机有安装4对红外

- 输入控制信号：全为继电器信号、输入进出有效信号输入各1路、

- 数对红外光防尾随电输入、上下到位有效信号输入各1路

- 工作环境：室内、室外均可      防水等级：优

- 闸门开、关时间：约1秒

- 环境温度： -10度～150度

- 相对湿度： 相对湿度≤90%，不凝露

- 无故障率：500万次

- 侧面指示灯：选配

- 刷卡有效中间提示灯：位于盖子中央部位，标配

- 通行速度:常闭模式 30人次/分*常开模式60人次/分

- 读头安装位：2个

- 如工作场所-10度以下,需加恒温装置

- 控制的电机和驱动器:采用原装

- 输出控制信号：全为继电器信号输出、无效信号红

- 灯输出、报警喇叭信号输出、侧面禁止通行红灯信

- 号输出2路、侧面刷卡引导绿灯输出

功能特点

- 采用台湾GPG品牌电机，运行稳定，抗疲劳强度高，可24小时工作。

- 具有方向指示器，向行人显示通道当前状态，引导行人正确、快捷通行。

- 具有系统断电后，手动开闸功能，使通道闸门处于开启状态，形成透明通道。

- 采用数对红外感应器，防止行人非法进入通道、保护行人顺利通过通道和防尾随功能。

- 具有自动复位功能，即读卡后，行人在系统规定的时间内未通行时，系统自动取消本次通行权限，复位时间值可在线设置。

- 自动统计及显示已通行人数。

- 具有频闪灯光提示功能。

- 采用数对红外感应器，警防行人非法进入通道、保护行人顺利通过通道和防尾随功能。

- 可与其他款式的通道闸在同一系统中使用。

- 具有故障自检及报警提示功能，极大地方便了维护使用。

- 具有统一、标准的对外电气接口,可与其他读写装置挂接，便于集成，并能通过管理计算机实现远程控制与管理。

六、南京医科大学校门车辆门禁管理系统工作量清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、大门出入口配置（北门1进1出、南门2进2出设计） |
| 1 | 快速道闸 | (第三代高速型，车行右侧，3米，最快1秒)车牌识别专用一体化集成道闸。含手持遥控器BCD-RC 2个 桌面线控BCD-DRC 1个，夜晚红色灯带，4米长，防砸红胶条栏杆,加灯带 需提供厂家专项授权及质保承诺 BC-DL-O-B-R-N-CCS30BL | 意大利 DITEC、蓝卡、汉王 | 6 | 套 |
| 2 | 24口1000M网络交换机 | TCP/IP网络,24口10/100/1000M ，4口SFP | 华三、思科、锐捷 | 3 | 只 |
| 3 | 工业级直流电源 | DC12V30A | 蓝卡、汉王、速宾 | 6 | 只 |
| 4 | 车辆检测器 | 双口，BCJ-04 | 蓝卡、汉王、速宾 | 6 | 只 |
| 5 | 地感线圈专用防腐线 | BCJ-W50 | 蓝卡、汉王、速宾 | 12 | 卷 |
| 6 | 嵌入式车牌识别-控制高清网络摄像机（1组，2台，300万像素） | BCHV-VLPR-CCK，需承诺车牌识别率大于99%，提供厂家专项授权及质保承诺 | 蓝卡、汉王、速宾 | 6 | 组 |
| 7 | 固定支架 | 配套 | 蓝卡、汉王、速宾 | 6 | 组 |
| 8 | 摄像机安装立杆 | BCV-POLE/140(1.4米) | 蓝卡、汉王、速宾 | 12 | 根 |
| 9 | 立式户外四行高亮多行显示屏 | 与门禁软件联动，显示车辆信息（车辆类型、进出时间、车牌号等），同时可显示管理告示等信息 ,预留停车收费显示屏接口 BCV-POLE/140 | 蓝卡、汉王、速宾 | 2 | 台 |
| 10 | 控制箱 | 不锈钢800*600*30 | 蓝卡、汉王、速宾 | 3 | 台 |
| 二、管理中心 |
| 1 | 管理电脑 | OPTIPLEX 7010MT 酷睿 4核I7， 4G内存，2G显存,硬盘2TB,19"液晶 | DELL、联想、HP | 1 | 套 |
| 2 | 车牌识别管理软件-中心端 | V4.0，软件狗，含黑名单（逆向行驶、超速、违章停车）处理等个性化定制。公安牌照、省政府牌照、消防武警牌照免授权通行，预留停车收费系统接口，具有各种统计查询功能，需承诺建成后根据用户要求进行个性化定制，需提供厂家专项授权及质保承诺 | 蓝卡、汉王、速宾 | 1 | 套 |
| 3 | 中心交换机 | 24口10/100/1000M ，8个复用SFP光口 | 华三、思科、锐捷 | 1 | 台 |
| 4 | 光模块 | 单模1000M | 华三、思科、锐捷 | 6 | 只 |
| 5 | 接入服务器 | BCP-DHCPS | 蓝卡、汉王、速宾 | 1 | 台 |
| 三、岗亭中心 |
| 1 | 岗亭（不锈钢） | 1.6m*3.2m*3.5m(宽长高) 含：1）不锈钢操作台1套；不锈钢球形锁1套； 2）照明灯1套，“人民牌”用电插座3套； 3）“人民牌”空调插座、空调孔及空调支架1套； 4）配电箱、用电保护器1套。 5）保温隔热等 顶部留有空调安装位置及出水管道 | 定做 | 1 | 套 |
| 2 | 隔离安全岛浇筑 | 1.8m*8m*0.3M(宽*长*高），全钢筋混凝土整体浇筑，含安全岛黄黑反光油漆等 | 定做 | 1 | 项 |
| 3 | 壁挂空调 | 1.5P 岗亭空调供电水管均安装到位 | 美的 | 1 | 套 |
| 4 | 管理电脑 | OPTIPLEX 7010MT 酷睿 4核I7， 4G内存，2G显存,硬盘2TB,19"液晶 | DELL、联想、HP | 2 | 套 |
| 5 | 停车场管理软件-岗亭端 | V4.1，软件狗，含黑名单（逆向行驶、超速、违章停车）处理等个性化定制。预留停车收费系统接口，增加停车收费功能时无需增加费用。具有税控出票接口。 | 蓝卡、汉王、速宾 | 2 | 套 |
| 四、线缆、辅材及组网设备 |
| 1 | 通讯线 | RVV3*1.5 | 天诚、联通、江扬 | 800 | 米 |
| 2 | 通讯线 | RVV6*1 | 天诚、联通、江扬 | 800 | 米 |
| 3 | 通讯线 | 六类防水网线 | 天诚、联通、江扬 | 8 | 箱 |
| 4 | 电源主线 | RVV3*2.5 | 天诚、联通、江扬 | 800 | 米 |
| 5 | 电源线 | RVV3*1.5 | 天诚、联通、江扬 | 600 | 米 |
| 6 | 镀锌钢管 | ∮50 | 国产 | 200 | 米 |
| 7 | PE管 | ∮32 | 国产 | 2500 | 米 |
| 8 | 六芯室外单模光纤 | 室外六芯 | 武汉长飞 | 2500 | 米 |
| 9 | 道闸基础浇筑 | 500*600*200 | 现场 | 6 | 套 |
| 10 | 道路开挖、回填 | 破沥青马路、埋管回填恢复 | 国产 | 200 | 米 |
| 11 | 绿化带开挖、埋管、回填 | 绿化带硬质土地开挖埋管回填恢复 | 现场 | 2000 | 米 |
| 12 | 隔离栏杆 | 玻璃钢墩，含横杆，反光标识 | 国产 | 100 | 只 |
| 13 | 橡胶减速带 | 含固定钢钉等 | 国产 | 80 | 米 |
| 14 | 热熔标线 | 热熔 大门交通划线 | 国产 | 600 | 米 |
| 15 | 光纤辅材 | 含尾纤、跳线、终端盒、熔接等 | 国产 | 1 | 项 |
| 16 | 辅助材料 | 接插件、插头座、安装辅材等 | 国产 | 1 | 项 |

| 南京医科大学校门人行通道门禁管理系统工作量清单 |
| --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目参数 | 品牌 | 数量 | 单位 |
| 1 | 管理电脑 | OPTIPLEX 7010MT 酷睿 4核I5， 4G内存，2G显存,硬盘2TB,19"液晶 | DELL | 1 | 台 |
| 2 | 门禁管理软件 | 授权，与校园CPU卡对接 | 红门、科松、Bosch | 1 | 套 |
| 3 | 数据库 | SQL2008，中文标准版 | 微软 | 1 | 套 |
| 4 | 控制器 | ARM7处理器，嵌入式实时操作系统，支持TCP/IP或RS485单独组网，也可以混合组网，支持CPU卡用户。需提供厂家授权及质保 | 红门、科松、Bosch | 4 | 套 |
| 5 | 豪华型摆闸 | 箱体材料：304拉丝不锈钢 工艺标准：激光切割工艺、采用内部焊接，外部焊接区域较少，外观靓丽 内部结构：钢材框架结构 箱体尺寸：长1400*宽300*高980MM 摆臂长度：530MM 机芯电压：DC24V 机芯功率： 20W 控制信号：开关信号、干节点信号、电平信号、脉冲信号 三菱国际品牌驱动器,驱动功率为30w-250w,最大电流15A 每个通道闸机有安装4对红外 输入控制信号：全为继电器信号、输入进出有效信号输入各1路、 数对红外光防尾随电输入、上下到位有效信号输入各1路 工作环境：室内、室外均可 防水等级：优 闸门开、关时间：约1秒 环境温度： -10度～150度 相对湿度： 相对湿度≤90%，不凝露 无故障率：500万次 刷卡有效中间提示灯：位于盖子中央部位 通行速度:常闭模式 30人次/分*常开模式60人次/分 读头安装位：2个，控制的电机和驱动器:采用原装 输出控制信号：全为继电器信号输出、无效信号红 灯输出、报警喇叭信号输出、侧面禁止通行红灯信 号输出2路、侧面刷卡引导绿灯输出 防自行车撞击 需提供厂家授权及质保 | 红门、科松、Bosch | 6 | 台 |
| 6 | 读卡器 | IC读卡器，支持读取校园CUP卡 | 红门、科松、Bosch | 12 | 只 |
| 7 | 卡片注册机 | IC卡注册机，支持读取CPU卡。 | 红门、科松、Bosch | 12 | 只 |
| 8 | 与校园卡对接 | 校园卡对接后，白名单直接通过，无需注册，校园卡变更后。只需后台自动同步即可完成变更，无需门禁系统二次注册。 |  | 1 | 项 |
| 9 | 不锈钢栏杆 | 样式美观大方，与摆闸谐调，100cm高 | 定做 | 35 | 米 |
| 10 | 线材管材等 | 满足本次施工需求，电源线、控制线、网线、联网、电管等，含破路埋管回填恢复等，此项包死 | 天诚 | 1 | 批 |