仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20150113

公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

第1包   倒置相差荧光显微镜    一台

第2包     全自动染色机        一套

第3包：    组织脱水机         一套

第4包：  全自动脂肪测定仪     一套

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：国产设备人民币报价，进口设备如能免税用美金报价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。

（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）；投标供应商ISO体系认证

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2015年01月06日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  许尔齐、徐平、仲为国

联系电话：86862719

4、投标截止时间：：2015年01月13日下午2：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

2015年01月06日

第一包：倒置相差荧光显微镜技术参数

联系人：王老师13705186055

- 科研级倒置显微镜，主机需为各厂家倒置显微镜最高型号，无限远光学系统，齐焦距离≥45mm，12V100W透射照明，观察方法为相差，明场和荧光。

- 10X/22mm目镜，双目屈光度均独立可调。长工作距离系统聚光器，减光片ND、隔热片D，日光平衡片NCB、绿色滤光片GIF齐备；

- 130W荧光附件，2000小时长寿命金属卤化灯，预定中心无需调节，带荧光关闸和减光片，包含消杂光系统“S/N”，有效改善荧光信噪比，配备DAPI、FITC、TRITC高品质带通型荧光滤色块。

- 配有如下荧光相差物镜，物镜档次不低于平场半复消色差：

4X   N.A≥0.13, W.D16.4 mm

10X   N.A≥0.30, W.D15.2mm

20X   N.A≥0.45, W.D 8.2-6.9mm,

40X   N.A≥0.60, W.D3.6-2.8mm

- 彩色成像系统，兼顾明场和荧光，高灵敏度检测弱荧光，≥1000万像素，曝光时间100us-60s，12bit，拍摄速度：1636×1088下≥10fps，带有专业软件进行荧光拍摄和荧光定量分析。

- 计算机工作站：酷睿3.0G以上双核处理器，8G内存，500G硬盘，21寸高清显示器，DVD+RW,WIN7 Professional

第二包：全自动染色机技术参数

联系人：朱雪峰025-86863121

- 技术要求：

1、彩色触摸屏，强大的软件监控能力，可监控所有正在运行的染色程序，定位试剂位点，优化试剂方案，计算每个染色程序的最快途径。

2、双装载门及双卸载门的四门设计。

3、加急染色功能：提供用户染色“加急”样本，用最快的速度完成染色过程，并且不会与当前运行的染色程序冲突。

4、自动返回功能：允许用户召回任一篮、进行任一步骤的标本到装载门。

5、自动质量监控：记录每个试剂缸的使用次数，提醒用户及时更换。

6、试剂站点≥25个，独立加热战点≥5个。

7、水洗站点≥6个。

8、可编程序≥12个。

9、不间断电源≥40min。

10、试剂台可转动。

- 技术服务：

1、整机保修3年，保修期过后，上门维修只收取材料费。

2、南京有办事处或常驻维修工程师，售后服务响应时间不超过2小时，安排上门维修时间不超过48小时。

3、厂家负责在用户单位安装，调试，并进行相关培训。

第三包：组织脱水机技术参数

联系人：朱雪峰025-86863121

技术要求：

1、全封闭、真空抽吸式组织脱水机。方式：手动、自动两种。
2、工作缸温度范围：30℃-70℃±1℃，蜡缸温度：室温-80℃±1℃，浸浴设定时间：0-99小时59分。
3、液晶显示屏（全触摸屏），全中文，可监控设备状态及组织处理进程。并备有8套以上用户程序。
4、具有断电保护功能，断电时将组织泡在药液中，来电后自动运转。
5、每次可处理300个以上（小容量）组织标本。

6、备有方便的排液和注液连接器。
7、自检功能：在仪器操作面板上，从操作程序及工作状态、药液配置、药液浓度、故障的部位、检修方法等，各种信息、指示均可显现。
8、延时功能；处理中加压、抽真空、P/V循环保证脱水、浸蜡在最佳条件下进行。即便在组织处理开始后或已选择延时开始模式后，也可很方便地增减样本盒。
9、可编制处理槽的水冲洗控制程序。
10、可在组织处理过程中进行药液的自动传送。
11、当发生药液不足或药液缸连接不当时，溶液管理程序能够保证组织处理过程顺利完成。
12、药液缸连接状态自动检查。
13、可选择样本盒计数或处理次数计数方式管理药液。

技术服务：

1、整机保修3年，保修期过后，上门维修只收取材料费。

2、南京有办事处或常驻维修工程师，售后服务响应时间不超过2小时，安排上门维修时间不超过48小时。

3、厂家负责在用户单位安装，调试，并进行相关培训。

第四包：全自动脂肪测定仪技术参数

联系人：朱雪峰025-86863121

- 技术要求：

1.1彩色液晶触摸屏设计，使用简洁，方便。

1.2采用超微过滤袋技术，一次最多完成15个样品的自动处理。

1.3具有自动完成控温、抽提、试剂冲洗、回收、预干燥功能。

1.4采用304不锈钢抽滤杯，整个工作过程密闭状态下完成，抽提迅速、无泄漏；

溶剂回收率：≥92%。

1.5具有冷却水监控系统：冷凝装置断水可以自动提示，冷却水温度自动监控。

1.6步进电机控制接收杯自动升降。

1.7测定范围：0.1～100%；温度范围：室温～300℃。

1.8样品量：0.5～1.5g。

1.9测量重复性：相对误差±1%。

- 技术服务：

2.1整机保修3年，保修期过后，上门维修只收取材料费。

2.2南京有办事处或常驻维修工程师，售后服务响应时间不超过2小时，安排上门维修时间不超过48小时。

2.3厂家负责在用户单位安装，调试，并进行相关培训。