仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20170913

公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

第1包  多功能分区录播实验室     1套

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。特别说明本次招标项目只接受一次报价，请投标人根据以下参数要求认真测算、合理报价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。

（7）从2014年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）；

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面（特殊要求以具体项目要求为准）：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2017年09月05日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  仲为国

联系电话：86868572

4、投标截止时间：：2017年09月13日上午9：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达新行政办公楼（德馨楼）B323会议室（江宁校区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

特此邀请。

南京医科大学资产和产业管理处

2017年09月05日

第一包：多功能分区录播实验室参数要求

联系人：刘老师025-86868509

# 总体需求

## 建设目标

南京医科大学人文社会科学学院（医患沟通研究中心）需建设“医学人文能力实训与实验室”一间，计128平方米，位于明达楼516室.拟把该教室分割成三个功能区：会议区、教学区、实验区。本实验室的功能定位是：满足医学人文认知与行为能力的教学、实验及研究，并主要以高清播放、高清摄像、高保真音响、仿真情景模拟、现场互动及即时视频存储播放等为主要技术手段的实验条件。

## 系统组成

录播系统，除具备自身先进的编解码技术外还要实现网络的直播、点播以及集中的控制手段，要让用户真实感觉到：系统的可利用性、先进性、实用性、可扩展性和可靠性原则。通过录播系统对教学区和实验区进行课程、实验及研究的录制。可实现对于录制模式和参数的设置、设备的开启和关闭、云镜的控制。

录播设备，由触摸一体机、投影机、幕布、录播主机、摄像机、数字音频处理器、吊麦、录播中控系统、功放、音箱等组成。

## 具体要求

教学区安装1台跟踪高清摄像机、1台三目摄像机、数字音频处理器、吊麦、接入高清录播一体机进行同步编码传输，VGA采用硬件采集，实现全自动跟踪。

- 跟踪高清摄像机具有支持跟踪，支持200万教师全景与200万教师特写同时输出；最高分辨率可达800万像素（4096×2160），并在此分辨率下可输出25fps实时图像。

- 三目摄像机：嵌入式内置智能行为检测分析算法，支持对检测区域内单个及多个人员起立检测，检测到人员起立时，可给出相应报警提示，在人员坐下时提供结束报警；具有：学生起立位置为中心截取部分画面放大为学生特写;具有：可设置学生起立检测区域，区域可设置为多边形。

- 实验室内音视频信号的采集、传输、转发等功能及满足教学和实验录播功能。

- 实验室中，必须同时具备教师的跟踪和学生的定位功能；谢绝只拍摄特写/全景镜头而不跟踪拍摄的产品；并可同时实现4路视频景位和1路VGA信号的自动导播切换。

- 系统要求所有视频、VGA信号的采集，必须采用硬件进行采集，授课电脑不能预装任何辅助控制软件或VGA采集软件。

- 教师的跟踪和学生定位，要求不能安装任何辅助拍摄及分析系统来实现；同时要求跟踪的功能分析，必须采用摄像机自带跟踪系统，非图像跟踪主机。

- 为了保证系统稳定性及方便统一管控，录播主机要求为嵌入式架构，高清录播一体机必须同时具备导播、录播、跟踪、互动功能，谢绝多产品拼凑实现。嵌入式高清录播一体机系统中的所有软件产品，必须与硬件高度融合，所有功能模块只需一台主机完成。

- 为了保证拍摄的稳定性，要求跟踪方式多样，录播采用虚拟跟踪技术，即摄像机云台无需转动即可实现教师特写、教室全景的跟踪拍摄功能。

- 要求采用2台非云台高清摄像机，即可实现4景位视频的跟踪、定位拍摄；同时具备完美的导播切换策略，实现课堂场景切换的合理化。

实验区录播教室安装2台高清摄像机、数字音频处理器、吊麦、接入高清录播一体机进行同步编码传输，VGA采用硬件采集。

在进行录制时可通过录播控制平板进行云台控制，进行特定几位的特写拍摄。

所录制的视频格式及编码方式，必须符合国家相关标准的要求，生成的视频样式必须为单画面（电影模式）视频，所有的信息（包括音视频信息和VGA信息）均在教室端自动导播合成，谢绝录播平台端采用资源模式存储及管理。

# 详细技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、会议区 |  |  |  |  |
| 1 | 交互式触摸一体机 | 1、满足以下性能参数： 尺寸≥70英寸； 显示比例：16:9； 物理分辨率1920×1080； ★对比度≥6000:1；（提供权威部门检测报告复印件加盖原厂公章） 亮度≥500cd/㎡； 可视角度H/V≥178°/178°； 响应时间不大于4ms； 色彩饱和度≥92%； 2、整机采用金属外壳，为使用安全，边框平滑、无棱角设计。整机采用一体化设计，除电源线无需任何连接线（不接受塑料面框及外壳产品）；4mm防爆防眩光钢化玻璃；具有防尘防水功能，且具有防盐雾腐蚀、抗静电及抗浪涌冲击； 3、采用光学红外触控技术，无需安装任何驱动程序；触控响应速度：首点≤8ms，连续点≤4ms；触控精度±2mm；触控点≥10点触控，10点书写；并且在强光照射下，触控和书写正常； 4、红外模块部分被遮挡，不影响其他非遮挡区域的书写，不影响整个系统的正常工作，当触控屏扭曲变形达到10度仍然可以实现多点触控； ★5、开机LOGO自定义:支持开机LOGO设置，可自定义开机LOGO功能，并可关闭LOGO显示；（提供权威部门检测报告复印件加盖原厂公章） ★6、防撞击：整机屏幕采用钢化玻璃，使用1.7kg钢球，在0.5m处自由落体撞击整机液晶显示屏幕的钢化玻璃，产品无损伤破裂，功能无异常（提供权威部门检测报告复印件加盖原厂公章） ★7、防火性：为保证设备使用安全，需使用金属边框，整机采用防火防护外壳设计，满足 GB4943.1-2011 标准的防火要求；（提供权威部门检测报告复印件加盖原厂公章） ★8、一体机[MTBF认证]：设备无故障运行时间大于10万小时；（提供权威部门检测报告复印件加盖原厂公章） 9、前置接口：USB≥3，HDMI≥1，TV-AUDIO≥1，TV-MIC≥1；前置快捷按键和电源键不少于7个，在不使用遥控器的情况下可以使用前置快捷键实现信号通道选择，OSD菜单调用和上下左右功能调整，并具有电脑开关机控制快捷按钮； 10、存储控制接口：PC-USB（至少一路支持3.0）≥2，Media-USB（至少一路支持3.0）≥2，Touch-USB≥2，10M/100M/1000M网口 RJ45≥1，内置Wifi，且具备RS232环入环出接口，便于屏幕操作控制； 11、可根据环境光和灯光的变化，自动调整显示亮度； 12、具备服务端生成热点功能，在没有路由的情况下，可通过服务端生成局域网热点供外部终端进行无线连接； 13、OPS模块采用Intel芯片组Core I5，与显示屏之间采用Intel标准80针接口；≥2.4GHz，双核四线程；内存≥4G；硬盘≥500G；USB2.0≥4个，USB3.0≥2个；支持Wifi模块，支持IEEE802.11b/g/n标准，RS232≥1，HDMI≥1。 ★14、提供制造厂家针对本项目的授权书及三年质保售后服务承诺（加盖生产者公章）； | 1 | 台 | 会议区 |
| 2 | 无线投屏系统 | 支持Windows、Mac、iOS 、Android等不同系统终端之间无缝切换无线投影至投影机或大屏显示 2、USB型无线发射装置，免驱即插即用动安装，PC端连接无须占用自身WiFi连接。 3、为确保更好的连接及切换体验，连接时长不超过15秒，切换按钮直径不小于4cm。 4、支持至少8路USB无线发射装置同时无线接入，支持多画面分割及画外画显示模式。 5、支持电脑延伸桌面模式，支持会议主持人控制投影模式，让多用户投影时更加有秩序。 6、为保证设备后续维护，设备软件联网具备网络自动升级功能，确保售后服务保证。 7、支持手机平板摄像头无线传输功能，支持横竖屏自动识别，实现无线移动展台、无线直播等。 8、主机接口要求HDMI≥1，RJ45网口≥1，音频口≥1，光纤口≥1，USB口≥2，天线≥2。 | 1 | 台 |  |
| 二、实验区 |  |  |  |  |
| 3 | 高清录播一体机 | 1、嵌入式软硬件设计； 2、2个SATA接口，每接口最大支持4TB硬盘，支持硬盘盘组和硬盘配额两种存储应用模式，本机器配置4T硬盘； 3、设备须具备2个千兆自适应网络接口，支持200Mbps输出带宽； 4、支持老师、学生图像接入； 5、设备须具备支持VGA和HDMI编码接口，支持1920×1080分辨率的图像编码； 6、支持7路音频输入，包括1路立体声和6路单声道； 7、支持电影模式、资源模式、画中画模式等多种录播模式，其中资源模式录播时可选2画面、3画面、4画面等多种组合方式； 8、支持自动导播功能，各种录播模式的主子画面可以根据触发条件自动切换； 9、支持手动导播功能，电影模式和画中画模式下，支持手动进行图像的切换和控制； 10、所有视频画面支持高清、标清、流畅三种码流实时预览； 11、支持课件信息设置，可以设置课件的相关信息，如教师信息、课程内容等; 12、支持一键开始、停止录制；支持一家延时，延时时间可以根据实际情况自定义设置；支持一键发布，将课件发布到指定的FTP服务器；支持一键下载，将课件进行快速备份； ★13、提供国家强制性产品CCC认证证书复印件加盖原厂公章。 ★14、提供制造厂家针对本项目的授权书及三年质保售后服务承诺（加盖生产者公章）； | 1 | 台 | 实验区 |
| 4 | 高清摄像机 | 1、采用高性能传感器，图像清晰，最大分辨率可达1920x1080； 2、支持HD-SDI、YPbPr、HDMI高清视频输出； 3、支持RS-485控制下对Pelco-P/D协议的自动识别； 4、支持RS-232级联控制，支持VISCA协议； 5、 水平方向360°连续旋转，垂直方向-30°-90°,无监视盲区； 6、水平预置点速度最高可达270°/s,垂直预置点速度最高可达200°/s； 7、水平键控速度为0.1° -150°/s,垂直键控速度为0.1° -120°/s； 8、 支持300个预置位,并具有预置点视频冻结功能； 9、支持超低照度，0.02Lux/F1.6(彩色),0.002Lux/F1.6(黑白)； 10、支持宽动态、背光补偿、3D数字降噪功能； ★11、提供制造厂家针对本项目的授权书及三年质保售后服务承诺（加盖生产者公章）； | 2 | 台 |  |
| 5 | 摄像机支架 | 配套摄像机支架 | 2 | 套 |  |
| 8 | 数字音频处理器 | 1、8路麦克风输入，4路线性输入；6路线性输出； 2、支持自动降噪，智能混音，自动语音跟踪，反馈抑制； 3、动态自适应降噪技术，降噪电平达15DB； 4、支持48V幻象供电； 5、采样率48KHZ，A/D和D/A、24bit； 6、用于软件设置/控制的以太网端口； 7、串行接口用于第三方RS-232 远程控制； | 1 | 台 |  |
| 9 | 专业吊麦 | 1、类型：电容式； 2、指向性：全指向； 3、频率响应：20Hz~20KHz； 4、灵敏度：-42dB(7.9mv 0dB=1V/Pa at 1KHz)； 5、最大声压级：135db； 6、信噪比：75db； 7、输出阻抗：200Ω平衡输出，平衡;抗手机、电磁、高频干扰； 8、使用电压：11~52V幻像电源； | 4 | 套 |  |
| 三、教学区（跟踪功能） |  |  |  |  |
| 10 | 高清录播一体机 | 1、嵌入式软硬件设计； 2、2个SATA接口，每接口最大支持4TB硬盘，支持硬盘盘组和硬盘配额两种存储应用模式，本机器配置4T硬盘； 3、设备须具备2个千兆自适应网络接口，支持200Mbps输出带宽； 4、支持老师、学生图像接入； 5、设备须具备支持VGA和HDMI编码接口，支持1920×1080分辨率的图像编码； 6、支持7路音频输入，包括1路立体声和6路单声道； 7、支持电影模式、资源模式、画中画模式等多种录播模式，其中资源模式录播时可选2画面、3画面、4画面等多种组合方式； 8、支持自动导播功能，各种录播模式的主子画面可以根据触发条件自动切换； 9、支持手动导播功能，电影模式和画中画模式下，支持手动进行图像的切换和控制； 10、所有视频画面支持高清、标清、流畅三种码流实时预览； 11、支持课件信息设置，可以设置课件的相关信息，如教师信息、课程内容等; 12、支持一键开始、停止录制；支持一家延时，延时时间可以根据实际情况自定义设置；支持一键发布，将课件发布到指定的FTP服务器；支持一键下载，将课件进行快速备份； ★13、提供国家强制性产品CCC认证证书复印件加盖原厂公章。 ★14、提供制造厂家针对本项目的授权书及三年质保售后服务承诺（加盖生产者公章）； | 1 | 台 | 教学区 |
| 11 | 跟踪高清摄像机 | 1、800万及以上像素，最高分辨率须≥4096 × 2160。 2、相机为非云台摄像机，采用EPTZ跟踪方式。 3、内置自带智能检测系统，摄像机既可以采集视频还自带跟踪系统；自带跟踪系统采用图像识别技术，准确的定位教师的位置，并能实时的跟踪拍摄，并且能够特写模式拍摄， 跟踪过程平滑流畅，视觉体验舒适。 4、双路输出：具备双路输出功能，支持两路1080P图像同时输出。 5、3.5mm音频接口≥2个。 6、支持H.265、H.264编码。 7、支持多种音频压缩标准：G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM。 8、最低照度支持：彩色:0.009 Lux @(F1.2,AGC ON)；黑白:0.0009Lux @(F1.2,AGC ON)。 9、采用EPTZ电子跟踪技术，没有噪音。 10、支持网络接口，有效传输距离最高可达200米，充分满足各类高质量远距离传输的需求。 11、支持数字宽动态，使画面曝光均匀，层次感强。在有强烈明暗反差的环境（如逆光下），仍可确保清晰捕捉成像。 12、需支持AC24V / DC12V / PoE(802.3af)多种供电方式。 ★13、提供制造厂家针对本项目的授权书及三年质保售后服务承诺（加盖生产者公章）； | 1 | 台 |  |
| 12 | 三目摄像机 | 1、深眸三目人脸摄像机由三目摄像机与高性能GPU模块组成，内嵌双目立体视觉算法与深度学习算法； 支持学生站立检测 2、支持学生人数统计 3、支持联动电子放大 4、Smart侦测：音频陡升/陡降侦测、音频有无侦测 5、Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放 6、Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术 7、支持HD1920×1080p @30fps实时帧率，图像更流畅 8、支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、H.264编码复杂度Baseline/Main/High Profile 9、支持宽动态范围达120dB,适合逆光环境监控 10、支持ONVIF(profile S/profile G)、CGI、PSIA、ISAPI、GB/T28181和E家协议接 11、支持10M/100M/1000M自适应网口 12、支持1对音频输入/输出 13、支持2对报警输入/输出 ★14、提供制造厂家针对本项目的授权书及三年质保售后服务承诺（加盖生产者公章）； | 1 | 台 |  |
| 13 | 摄像机支架 | 配套摄像机支架 | 2 | 套 |  |
| 14 | 无线AP | 1、内置天线系统(工作频段：2.4G和5G，最高增益可达7dBi)； 2、支持802.3af/802.3at兼容供电，802.11ac/n/a : 5.725GHz-5.850GHz ; 5.15~5.35GHz 802.11b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz； 3、≥1个10/100/1000Mbps(RJ45)； | 1 | 台 |  |
| 15 | 录播控制平板 | 一、控制键盘 1、触控导播键盘； 2、全触控、可分离式网络键盘； 3、10.1寸触控液晶屏； 4、1024*600显示分辨率； 5、四维操纵杆； 6、1路HDMI视频输出、1路DVI视频输出、1路3.5mm音频输入、1路3.5mm音频输出、1个RJ45、2个USB、DC12V或POE供电； 7、支持手动或自动导播、支持导播画面布局切换、支持控制球机云台； 8、支持控制多台录播主机（支持录播系统开始、暂停、结束一键控制、在触摸屏幕上预览前端图像、支持显示多路视频通道：教师全景、教师近景、学生全景、学生近景、板书特写、课件画面等、支持云台PTZ操作，支持预置点调用）； 二、管理软件 1、安装后，无需重复配置设备、教室、课表等信息，配置信息从平台自动同步更新。 3、支持查看组织结构、教室、课表、设备等信息。 5、支持至少8路高清视音频信号输入、1路VGA输入（或HDMI输入），具备高清8路视音频通道的预监和控制功能。 6、自动导播：录像时，支持自动导播模式（需录播主机支持）。在自动导播模式下，能根据教师书写板书、教师走下讲台、学生起立回答等教学场景，自动对教师近景、教师全景、学生近景、学生全景、板书特写等多视频信号进行智能导播，形成合乎观看者逻辑的实况录像。 7、手动导播：录像时，支持手动导播，即对教师近景、教师全景、学生近景、学生全景、板书特写、VGA信号等多视频信号的进行手动云台控制和画面切换，形成实况录像。 8、录像起止：录像起止时间，以现场操控的实际时间为准。如通过录播客户端、一体机上的录播助手、触摸键盘、物理键盘等方式进行现场操控。 9、支持课程。 10、支持管理员查看教室直播。 11、支持教师检索自己的点播课程，支持教师观看自己的点播课程录像。 ★12、提供制造厂家针对本项目的授权书及三年质保售后服务承诺（加盖生产者公章）； | 1 | 台 |  |
| 16 | 智能中控 | 1、支持本地/远程控制多媒体中控启动、关闭；本地/远程设备控制、信号切换；远程为中控面板解锁、锁定。 2、中控具备线路音量大小独立调节。 3、中控具备VGA接口防盗报警，中控的每路VGA接口都具备防盗报警功能，当VGA连线脱落、剪断时，总控管理平台具备报警信息提示。 4、接口模块：4路RS232/IR可编程控制端口；4路数字I/O探测接口；具备RS232计算机通讯编程端口、中控面板通讯接口、报警器通讯端口，网络通讯接口。3路VGA输入，2路VGA输出；三路HDMI输入，一路HDMI输出；4路音频输入，1路音频输出。 5、继电器模块：提供1路屏幕电源控制端口，1路投影机电源接口、1路功放电源接口、1路其他电源接口，可实现时序供电和断电。具备2路强电控制开关接口，可控灯光等设备；2路弱电可控开关接口，可控制电控门锁、计算机开关等。 6、采集模块：4路RS232采集通讯端口，可以对具备RS232通讯端口的投影机进行数据采集，可采集投影机灯泡使用时间、工作状态等信息，并且采集数据可自动上传到总控管理平台。 7、支持远程统一管理控制。 | 1 | 套 |  |
| 17 | 多媒体讲台 | 1、讲桌设计：桌体采用分体式设计，桌面部分和桌体部分自成一体，外置固定螺丝孔位，安装简单，方便进出设计比较窄的教室门； 2、讲桌构成：钢木结合，桌面采用木黄色耐划木质材料，能防火、防尘、防水、耐刮花。LOGO装饰板及扶手为海南橡木，高档美观，实用； 3、讲桌材料：讲桌主体采用1.5mm冷轧钢板，其它部分采用1.2mm冷轧钢板； 4、讲桌尺寸：长宽高（MM），关闭：1100＊750＊1005；展开：2150＊750＊1005； 5、人性化：无棱角，桌体拐角采用圆弧设计，防止碰伤。提供左右扶手让演讲者握扶，尺寸 50×600mm；前置活动L型板，方便学校LOGO安装。 ★6、资质要求 1）、必须提供制造厂家针对本项目的授权书及三年质保售后服务承诺（加盖生产者公章）； 2）、讲台具有独立知识产权，不得侵犯第三方知识产权，（提供生产者盖章的结构设计图纸、电路设计图纸和专利证书）； 3）、整体讲台：通过省级质量检测部门的检测，（提供生产者盖章的检测报告复印件）。 4）、讲台配件：导轨等配件的盐雾检测报告加盖公章（提供生产者盖章的检测报告复印件）。 | 1 | 台 |  |
| 18 | 投影机 | 1、LCD板：0.63英寸LCD×3（显示宽高比 4：3）。 2、亮度：≥5000流明，标准分辨率1024×768，对比度：3000:1。 3、灯泡功率：灯泡功率245W UHP。灯泡寿命：5,000小时（省电模式） 4、镜头变焦比：1.7倍 5、终端接口：HDMI输入：HDMI端子×1 ；网络端口:RJ-45端子×1USB鼠标控制：USB(B)×1，无PC演示：USB(A)×1一共3个；计算机接口：15针D-Sub×1 输入，BNC× 5输入 ，15针D-Sub× 1输出；色差（HDTV）输入：RCA JACK ×3；控制端口：9针232控制微型 D-sub×1个；S端子×1；麦克风输入；自动适应WXGA宽屏笔记本分辨率 | 1 | 台 |  |
| 19 | 幕布 | 120寸，含配置安装支架 | 1 | 幅 |  |
| 20 | 无线投屏系统 | 1、支持Windows、Mac、iOS 、Android等不同系统终端之间无缝切换无线投影至投影机或大屏显示 2、USB型无线发射装置，免驱即插即用动安装，PC端连接无须占用自身WiFi连接。 3、为确保更好的连接及切换体验，连接时长不超过15秒，切换按钮直径不小于4cm。 4、支持至少8路USB无线发射装置同时无线接入，支持多画面分割及画外画显示模式。 5、支持电脑延伸桌面模式，支持会议主持人控制投影模式，让多用户投影时更加有秩序。 6、为保证设备后续维护，设备软件联网具备网络自动升级功能，确保售后服务保证。 7、支持手机平板摄像头无线传输功能，支持横竖屏自动识别，实现无线移动展台、无线直播等。 8、主机接口要求HDMI≥1，RJ45网口≥1，音频口≥1，光纤口≥1，USB口≥2，天线≥2。 | 1 | 台 |  |
| 21 | 网络交换机 | 1、交换容量≥48Gbps，转发性能≥36Mpps； 2、接口要求：24个10/100/1000Base-T以太网端口1个Console端口； | 1 | 台 |  |
| 22 | 多媒体功放 | 1、2通道D类混合式功放； 2、额定功率输出：60W×2（8 Ω连续输出）/100V 60W×2（167 Ω）； 3、100V并联连接时:120 W×1（ 83 Ω）； 4、频率响应：50Hz～20kHz； 5、可在定压、定阻形式转换； 6、两路MIC 输入，两路LINE输入； 7、可利用模式开关设定为立体声扩音、单声道扩音、双系统独立区域扩音共三种模式，适用于各种应用； | 1 | 台 |  |
| 23 | 全频吸顶扬声器 | 1、12厘米圆锥形全频低音反射式扬声器。 2、低阻：功率，60W（RMS），8Ω ，音乐功率120W；高阻：15 W、5 W、2.5 W(70V) 、30 W、10 W、5 W(100V) 3、最大声压级：低阻：104dB ；高阻： 98dB（70V），101dB（100V） 4、频率响应，90－－20KHZ。 5、覆盖指向角：120°(水平) × 120°(垂直) | 2 | 只 |  |
| 24 | 壁挂扬声器 | 1、阻抗：低阻：8Ω；高阻：330Ω，1KΩ，2KΩ； 2、最大声压级≥108dB，且额定功率≤60W（低阻）； 3、最大声压级：99 dB(70V) 102 dB(100V)（高阻）； 4、灵敏度，91dB； 5、指向性，45*45； 6、频率响应，50－16KHZ(-20dB),100-14KHZ(-10dB)。 | 2 | 只 |  |
| 25 | 无线双频接收机 | 1、U段双频点接收机，30个频点可调，电源DC 12V； 2、天线输入75Ω2套1电路（BNC插口）； 3、接收方式超外差方式，场地分集接收方式； 4、S/N50dB以上（50dBμV，5kHz FM时） 5、静噪灵敏度20dBμV以下； 6、声音静噪32.768 kHz（1.8kHz FM）； 7、失真率3%以下（50dBμV，40kHz FM时）； 8、频率特性50Hz～10.000 Hz（50μs加强）； 9、基准输出电频-20dBV/～60dBV不平衡（带切换开关）（600Ω）； | 1 | 套 |  |
| 26 | 笔型无线话筒 | 1、U段单指向性驻极体电容话筒，30个频点可调。 2、长度小于等于155mm 的笔形设计。 3、可插入口袋内或拿在手中，亦可安装上吊带挂在胸前。 4、话筒灵敏度可调节，无论是拿在手中，插在口袋内，还是用吊带垂在胸前，都可用恰到好处语音效果讲话。 | 1 | 只 |  |
| 27 | 数字音频处理器 | 1、8路麦克风输入，4路线性输入；6路线性输出； 2、支持自动降噪，智能混音，自动语音跟踪，反馈抑制； 3、动态自适应降噪技术，降噪电平达15DB； 4、支持48V幻象供电； 5、采样率48KHZ，A/D和D/A、24bit； 6、用于软件设置/控制的以太网端口； 7、串行接口用于第三方RS-232 远程控制； | 1 | 台 |  |
| 28 | 专业吊麦 | 1、类型：电容式； 2、指向性：全指向； 3、频率响应：20Hz~20KHz； 4、灵敏度：-42dB(7.9mv 0dB=1V/Pa at 1KHz)； 5、最大声压级：135db； 6、信噪比：75db； 7、输出阻抗：200Ω平衡输出，平衡;抗手机、电磁、高频干扰； 8、使用电压：11~52V幻像电源； | 6 | 套 |  |
| 四、其它部分 |  |  |  |  |
| 29 | 会议桌椅 | 定制12人座会议桌2.4*1.2（现代版）； 面材：采用三聚氰胺饰面纸； 基材：采用E1级高密度纤维板或刨花板,经脱脂、烘干、防虫、阻燃等处理，含水率≤10%； 甲醛：释放量达到国际E1标准； 封边为2MM厚优质PVC同色封边，符合国际环保E1标准； 含椅子。 | 1 | 套 | 会议区 |
| 30 | 学生活动课桌 | 材质说明：桌面采用E1级三聚氰胺板，PVC黑白加条封边工艺。 尺寸：1200*500*750mm 桌架：钢制，壁厚1.2mm 挡板：钢制，厚度0.8mm 钢制书网 脚轮：高强度尼龙静音轮，带固定刹车。 | 24 | 张 | 教学区 |
| 31 | 活动椅子 | 材质说明：椅架采用冷轧钢管，高温经典喷塑，坐垫采用定性海绵。 特级网布，靠背根据人体学设计，更加舒适。 背部带有PP拉手方便，推拉移动更加方便。坐垫可折叠，最大程度节约空间，带脚轮。 尺寸：高度860mm 宽度600mm座前后深度510mm 黑色 | 70 | 把 |  |
| 32 | 单向玻璃镜 | 尺寸：3000*1500mm（4.5平方米） 在实验区显示为镜面，在会议区内高亮度情况下，高清晰度看见实验区景物，实验区内无法看见会议区内景物。 高强度，耐碰撞。 | 1 | 块 | 会议区墙面 |
| 33 | 空调机 | 会议区2匹挂机1台； 实验区3匹柜机1台； 教学区3匹柜机1台。 | 3 | 台 | 会议区、实验区、教学区 |
| 34 | 医疗病床 （多功能护理床） | 带轮，双柄手动摇起前后床，活动护栏 | 1 | 台 | 实验区 |
| 35 | 门诊医生桌椅 | 材质说明：桌面采用E1级三聚氰胺板，PVC黑白加条封边工艺。 尺寸：1200*700*750mm 无脚轮 有轮办公椅 | 1 | 套 | 实验区 |
| 36 | 机柜 | 1.2米 | 1 | 台 |  |
| 37 | 系统集成及辅材 | 系统安装、调试等； 各种线缆：HDMI线缆、网线、电源线、信号线、音频线、话筒线、控制线、各类跳线； 各类接插件：转换器、DB9针头、DB15针头、BNC头、莲花头、3.5音频头、6.5音频头、卡侬头等； 辅材：PVC管、线槽、膨胀螺丝、干壁钉、扎带、标签、电工胶布等。 | 1 | 套 |  |

# 其他要求

1、施工及安装调试

（1）中标人负责设备、材料、辅材的供应及运送到施工地点，并派技术人员到现场进行施工及安装调试。

（2）中标人负责系统的调试及试运行，协助采购人验收，直至验收合格。

（3）中标人须合理安排施工时间，保证正常教学、实验及研究的要求。

2、维保服务

- 质量保证期为最终验收合格后3年；

- 在质量保证期内货物或工程出现质量问题，中标人应免费提供维保服务；

- 保修期内经修理后不能复原的，中标人应免费予以更换（同一型号、产地），而更换设备的质量保证期从更换后起再延长1年。保修期内同一设备，同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用时，投标方负责更换同品牌、同型号的新设备;

- 在保修期内，属人为因素造成设备的损坏，中标人只收取零件成本费，免收维修费和其他费用。质量保证期结束后，中标人应继续提供维护或修理服务。

# 评分方法

本项目采用综合打分法，总分为100分，按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标候选人。具体打分方法如下：

| 序号 | 权重 | 评分内容 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价（30分） | 30 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留一位）：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 |
| 项目技术设计方案（33分） | 30 | 完全响应招标文件技术指标要求得30分；对于打“★”技术指标，每项负偏离扣4分，有3项负偏离本项不得分；对于非打“★”技术指标，每项负偏离扣1分。《技术规格偏离表》需逐条应答详细参数要求，对于非实质性响应的技术要求扣除相应的分值，扣完为止。 |
|  | 3 | 投标人应根据项目需求提供完整设计方案，设计方案应能充分体现采购人的需求、思路，提供系统图、设计图，并且能做到简单易用、系统稳定、细节完善。评标委员会将根据各投标人的设计方案，酌情打分，较好3分，一般2分，其他0-1分。 |
| 核心产品选型（12分） | 2 | 投标设备为考虑兼容性、稳定性采用录播主机、触摸一体机、高清摄像机、跟踪高清摄像机、三目摄像机、录播控制平板为同一品牌。满足得2分。（2分） |
|  | 10 | 多媒体讲台： 1、多媒体讲台产品通过国家3C认证，证书（提供证书扫描件加盖生产者盖公章）。满足得1分。（1分） 2、多媒体讲台部件：通过针对讲台的主要部件，塑料、金属、木面板的国家级检测中心检测的：甲醛、重金属、苯的检测报告（提供生产者盖盖章的检测报告复印件）。满足得1分。（1分） 录播设备： 1、投标产品制造商具有ISO20000信息技术服务体系管理认证证书。提供复印件加盖原厂公章。满足得4分。（4分） 2、投标产品制造商具有软件能力成熟度模型集成等级CMMI5证书。提供复印件加盖原厂公章。满足得4分。（4分） |
| 项目实施及验收（5分） | 5 | 投标人须提供完整、详细、可行的工程施工方案及验收方案，根据各投标人的投标方案酌情打分。工程施工方案及验收方案应包括但不限于以下内容：施工说明、项目管理框架、施工组织部署、工程质量管理、工程进度管理、安全文明施工及成品保护措施、工程文档管理、主要施工技术方案、项目人员配置计划、进度计划、项目验收方案等。较好4-5分，一般2-3分，其他0-1分。 |
| 售后服务与培训（5分） | 4 | 各投标人应提供详细的售后服务方案、服务体系、服务范围以及故障解决方案、响应时间、应急处理方案、专业技术人员保障、售后服务电话等。评标委员会将根据各投标人提供的资料，从全面性、可操作性等进行打分。较好4分，一般2-3分，其他0-1分。 |
|  | 1 | 投标人具有本地化服务能力（外地供应商需提供在用户所属地分公司营业执照副本复印件）得1分 |
| 履约能力（15分） | 10 | 高校成功案例（单个案例只能使用一次，不可重复计算，原件备查，满分10分）。从2013年起，供应商完成和本项目相似成功案例（必须具备多媒体集中控制系统、常态化录播系统两项），需提供有效合同复印件，合同内容应体现合同金额及具体内容（提供案例一览表，表内需单独注明合同内容与本相目相似部分、甲方联系人、甲方联系电话方便现场核查）。满足以上要求的前提下，单个合同金额≥300万元人民币：有1个得2分，最高6分；300万元人民币>单个合同金额≥100万元人民币；有1个得1分，最高4分； |
|  | 1 | 投标供应商同时具有ISO9001质量体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书，得1分，否则不得分（投标文件中提供复印件，加盖公章）。（1分） |
|  | 1 | 投标供应商具有由中国人民银行或其分支（派出）机构认定的独立的信用评估机构出具的AAA资信等级证书的得1分，否则得0分（投标文件中提供复印件，加盖公章）。（1分） |
|  | 1 | 投标供应商具有信息系统集成及服务资质叁级的得 1分，否则得0分（投标文件中提供复印件，加盖公章）（1分） |
|  | 1 | 投标人具有信息技术服务管理体系认证证书的得 1分（投标文件中提供复印件，加盖公章）（1分） |
|  | 1 | 投标供应商具有高新技术企业证书得1分，否则得0分（投标文件中提供复印件，加盖公章，原件备查）（1分）。 |