南京医科大学

消防水箱制作及安装

招

标

文

件

南京医科大学

二〇一七年十一月

### 投标须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 南京医科大学消防水箱制作及安装 |
| 2 | 建设地点 | 南京市鼓楼区姜家圩77号学生宿舍楼 |
| 3 | 建设规模 | 1只93.75m³长方形水箱（长12.5m×宽3m×高2.5m） |
| 4 | 招标范围 | “姜家圩77号”学生宿舍楼的1只不锈钢消防水箱的材料、制作、运输、装卸、水箱槽钢基础、现场组装、安装、调试、技术指导，直至验收合格 |
| 5 | 工期要求 | 不超过20天（日历天），（开工日期以招标人通知为准。） |
| 6 | 资金来源 | 自筹 |
| 7 | 承包方式 | 包工包料、且包工期、包质量、包安全、包施工全部风险、包验收合格。合同价款不随材料市场价格波动、工资、物价、费率或汇率的变动或政府颁发的任何调价文件而发生变化。 |
| 8 | 质量要求 | 符合国家现行质量验收标准；通过学校、行政部门一次性验收合格 |
| 9 | 投标单位资格要求 | 1、具有独立法人资格，即具有独立签订合同的能力 2、所生产的产品有卫生许可批件 3、外地企业须提供在本地设置分支机构情况及证明材料 4、本次招标不接受联合体投标 |
| 10 | 现场踏勘 | 招标人不组织统一踏勘现场，投标人可自行前往。勘察现场所发生的费用及安全责任由投标人承担。 |
| 11 | 投标有效期 | 90天（日历天），从投标截止之日算起 |
| 12 | 招标控制价 | 7万元 （超出招标控制价，将作废标处理） |
| 13 | 投标文件份数 | 正本1份、副本4份； |
| 14 | 投标保证金 | 投标保证金：1000元； 递交投标文件时现金交纳(用信封存放) |
| 15 | 投标文件递交地点 | 南京医科大学江宁校区德馨楼B107室，兰老师（025-86869247） |
| 16 | 投标文件递交截止日期 | 2017年11月29日上午9:00 |
| 17 | 开标时间、地点 | 同投标文件递交截止时间；地点：南京医科大学江宁校区德馨楼B117室（以递交投标文件时的通知为准） |
| 18 | 评标办法 | 综合评估法 |

第一章 投标人须知

一、投标人要求

（一）投标人资格要求：

1.具有独立法人资格，即具有独立签订合同的能力

2.所生产的产品有卫生许可批件

3.未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管，冻结和破产状态的承诺；

4.没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题、被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的承诺；

5.在本项目招投标过程中没有失实或不弄虚作假

6.符合法律、法规规定的其它条件。

7.外地企业须提供在本地设置分支机构情况及证明材料。

（二） 招标人向投标单位提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标单位利用的资料，招标人对投标单位做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

（三）本次招标不接受联合体投标。

（四）投标人参加本工程招标活动中，必须是本企业的法定代表人或法定代表人的委托代理人参加。投标人不得委派其他施工人员参加，一经招标人发现，按照中途退标处理。

（五）无论投标的过程及结果如何，投标单位须自行承担包括其编制投标文件与递交文件在内的与参加投标有关的一切费用。不论投标结果如何，招标人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

（六）在招标过程中投标人对招标人施加影响的任何行为都将导致取消投标或中标资格。

二、招标文件的组成、澄清及修改

（一）招标文件的组成

- 招标文件包括本文件及所有按第本条要求发出的修改澄清通知。

- 投标人应认真审阅招标文件所有的内容，如果投标人的投标文件不能实质性地响应招标文件要求，责任由投标人自负。

- 本招标文件所指的实质性要求和条件是满足招标文件中工期、质量要求；投标报价不低于企业成本；施工组织设计或施工方案满足本工程施工要求。

（二）招标文件的澄清

1、本工程招标文件的澄清采用下列方式：

（1）投标人在收到招标文件和踏勘现场后，若有疑问需要澄清，应于收到招标文件后 3 日内以书面形式（包括书面文字、传真、电子邮件等）向招标人提出，招标人将以书面形式予以解答。

2、所有问题的解答，将在2日内提供给所有投标人。由此而产生的对招标文件内容的修改，以修改通知的方式发出，所有关于招标文件的澄清均作为招标文件的补充部分（答复中不包括问题的来源）

（三）招标文件的修改

在投标截止日期2天前，招标人都可能会以书面通知的方式修改招标文件。修改通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

为使投标人在编制投标文件时把修改通知内容考虑进去，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期。具体时间将在修改通知中写明，修改通知将送达每一投标人。

当招标文件、修改通知内容相互矛盾时，以最后发出的通知为准。

三、投标报价

1、投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。其应包括施工、材料采购、供应、运输、上下力、劳务、保管、安装、维护、施工设备、缺陷修补以及合同文件中规定的其它工作义务等所需的一切人工费、机械费、材料费、水电费、管理费、利润、税金、规费及政策性文件规定及合同所包含的所有风险的各项应有费用以及为完成上述内容所必须的措施工程、附属工程、临时工程、其它项目等发生的全部费用。

2、投标报价编制要求

（1）所有材料、设备按规范进行常规检测，由招标人指定检测单位，按规定由发包人承担的费用改由投标人自报，含在投标报价中，结算时发包人不予增加任何费用；

（2）施工用水、照明用电、动力用电单价和数量均按施工同期供水、供电部门的价格和数量计算；

（3）投标报价需符合江苏省、南京市建设行政主管部门规定的相关费用及应缴纳的各种税费，并应根据投标人实际情况自主进行，但不得低于成本；

（4）投标人应仔细阅读招标文件要求，如无工程变更，投标人的投标报价应为工程施工所需的显在的和隐含的一切费用，工程竣工结算时不得作任何调整。

（5）投标人在投标报价时应充分考虑政策性调整、建材市场风险等因素。所有材料乙方供应。

（6）单价的组成需按项目特征的主要工序分别进行报价分析。

（7）招标人要求的工期已充分考虑可能各种形式下的下雨、下雪、冰雹、台风、高温天气、停水、停电、节假日、扰民和民扰、道路施工影响等等不利因素的影响，但不可抗力或招标人书面同意延期的除外。合同工期执行投标单位投标函中自报工期；投标人一旦中标，在招标人发出开工令后必须按合同约定的工期完成。

（8）环保部门要求的相关费用在本次报价内；

（9）投标报价统一为人民币。本项目招标只允许有一个总报价,任何有选择性的报价将不接受。

四、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

1、投标人应当按照招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。

2、投标人的投标文件应包括下列内容 (复印件均须加盖公章) ：

- 目录

- 投标函

- 投标人资格证明材料（附投标人情况、营业执照、法定代表人身份证、产品卫生许可证等复印件）

- 授权委托书（后附代理人身份证复印件）

- 承诺书（详见第三章投标文件格式中）

- 外地企业提供在本地设置分支机构情况及证明材料等（后附营业执照复印件）

- 投标报价（含总表、明细表）

- 设备的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述

- 施工安排相关材料

- 业绩资料（如签订的同类产品的生产、销售或安装合同等资料、各种奖励证书或处罚决定等），产品的技术服务和售后服务承诺等

- 投标人认为应该提供的其他材料或文件

3、投标人应当使用投标文件第五章中所提供的文件格式填写，如不够用时，投标人可按同样格式自行编制和添补，并需编制目录页码。

（二）勘察现场

招标人不组织统一踏勘现场，投标人可自行前往，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用和安全责任由投标人承担。

（三）投标文件的份数和签署

1、投标人必须编制一份投标文件“正本”和前附表所要求份数的“副本”，并明确标明“正本”和“副本”。

2、投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水书写或打印，由投标人加盖公章和法定代表人或法定代表人委托的代理人印鉴或签字。

3、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应由投标文件签署人加盖印鉴。

4、投标文件正本、副本，如有不一致之处，以正本为准。

五、投标文件的递交

（一）投标文件的密封与标志

1、密封：投标人必须将投标文件密封提交，可将投标文件统一密封或将正本和副本分别密封，

2、标志：投标人可在封袋上正确标明“正本”或“副本”，所有封袋上都可以写明招标人名称和工程名称以及投标人的名称。

（二）投标截止期

投标人应在投标须知中规定的时间之前将投标文件递交到指定地点。招标人在接到投标文件时将在投标文件上注明收到的日期和时间，并当面开具接受清单。

招标人可以按本文件规定以修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

超过投标截止期送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。

提交投标文件的投标人少于三家或经评委审核有效标少于三个的，招标人将依法重新招标。

（三）投标文件的修改与撤回

投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，以书面形式向招标人递交补充、修改、替代或撤回其投标文件的通知。在投标截止期以后，不得更改投标文件。

投标人的补充、修改、替代或撤回通知，应按照本招标文件规定的要求编制、密封、标志和递交，密封袋上应标明“补充”、“修改”、“替代”或“撤回”字样。

投标截止以后,在投标有效期内，投标人不得撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。

六、开标

投标文件有下列情形之一的，由评标小组初审后按废标处理：

1）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；

2）未按招标文件要求提供投标保证金的；

3）未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

4）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

5）投标人名称或组织结构与资格审查时不一致的；

6）投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

7）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

8）明显不符合技术规范、技术标准的要求；

9）不同投标人的投标文件出现了评标小组认为不应当雷同的情况；

10）改变招标文件提供的工程量清单中的计量单位、工程数量；

11）报价超出招标控制价的情况；

12）投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

13）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

14）经评标小组认定投标人的投标报价低于成本价的。

七、评标

（一）评标办法

1、评标工作在南京医科大学监察处的监督下，由南京医科大学组织评标小组根据综合评估法确定中标人。综合评估法是指对投标文件提出的项目质量、工期、投标价格、施工组织设计或者施工方案、服务承诺等，能否最大限度地满足招标文件中规定的各项要求和评价标准进行评审和比较，择优选定中标单位。

2、评分标准：（100分）

第一部分：投标报价（70分）

投标报价得分：以各有效投标报价的算术平均值【若有效投标报价的投标人达到7家而低于10家的，则去掉一个最高价和一个最低价后；达到10家及以上的，则去掉二个最高价和二个最低价后，剩余投标人的投标报价的算术平均值】*99%为基准价，满分70分；投标报价每高于基准价1%的扣1分，每低于基准价1%的投标报价均扣0.5分，不足1%部分按内插法计算，小数点后保留两位。本项最低得分为0分。

第二部分：其他评审（30分）

| 项 目 | 得分 |
| --- | --- |
| 业绩：投标人近3年以来（2014年11月1日之后）承担过10万元及以上同类产品的制作及安装项目(合同)，每项得2分，最高得10分 | 共10分 |
| 施工组织评分： （1）主要技术方案及技术措施及总体部署，满分1分； （2）有施工进度计划、各工序安排，满分1分； （3）有主要材料供应计划、施工机械设备进场计划、劳动力计划，满分1分； （4）设备的主要技术、结构、性能、特点和质量水平明确；有健全的质量保证体系，有确保工期的技术措施；满分2分； （5）保证安全生产，文明施工，明确提出施工现场规范围档、控制扬尘、治污减排、降低噪音的要求（不影响学生正常的生活），成品保护措施等，满分7分； | 共12分 |
| 交付使用后的质保、服务等承诺(含维修响应时间) | 共8分 |

（二）投标文件的澄清

1、为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2、评标小组在对实质上响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，将按下述原则进行修正：

1）用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

2）单价与工程量的乘积与总价之间不一致时，以单价为准。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价。

按前款规定调整后的报价经投标人确认后产生约束力。

投标文件中没有列入的价格和优惠条件在评标时不予考虑。

（三）评标和定标将在投标有效期结束日30个工作日前完成。不能在投标有效期结束日30个工作日前完成评标和定标的，招标人将通知所有投标人延长投标有效期。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标担保的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人将给予补偿，但因不可抗力需延长投标有效期的除外。

八、授予合同

（一）中标

1、评标小组推荐前三名，由招标人确定中标单位并进行中标公示。

2、中标公示结束，确定中标单位后，招标人向中标单位发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。

3、中标单位收到中标通知书后，应在7日内与招标人签订施工合同。中标人不与招标人订立合同的，投标保证金不予退还并取消其中标资格，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分予以赔偿；没有提交投标保证金的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。

4、招标人按招标文件说明的评标办法进行评标，经评审，确定中标人。招标人对评标过程以及未能中标原因不负责任何解释。

（二）合同签订

- 招标人与中标人将根据《中华人民共和国合同法》的规定，依据招标文件和投标文件签订施工合同。

（三）其他

1、投标保证金在招标人与中标人签订经济合同生效后7 天内无息退还。

第二章  合    同

南京医科大学

消防水箱制作及安装合同

甲方： 南京医科大学

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就南京医科大学“姜家圩77号”学生宿舍楼的不锈钢消防水箱制作及安装事项协商一致，订立本合同。

一、工程名称：消防水箱制作及安装

二、工程地点：南京市鼓楼区姜家圩77号

三、工程承包方式：包工包料、且包工期、包质量、包安全、包施工全部风险、包验收合格。合同价款不随材料市场价格波动、工资、物价、费率或汇率的变动或政府颁发的任何调价文件而发生变化。

四、工程范围：1只93.75m³长方形不锈钢消防水箱（长12.5m×宽3m×高2.5m）的材料、制作、运输、装卸、水箱槽钢基础、现场组装、安装、调试、技术指导，直至验收合格。

五、工期：不超过 20 个日历日，（开工日期以招标人通知为准）。乙方每逾期一天按合同总价款支付1% 违约金。

六、合同价款为    元。货到付款50%，学校验收合格后付50%。乙方开具正规发票。

七、技术要求(现场制安装):

1、水箱材质采用304不锈钢，形式为模压拼装式。在水箱顶板上设人孔，在水箱外设置不锈钢扶梯，以便检修保养。

2、水箱均按甲方要求制作，水箱除保证有效容积外，箱内设浮球液位控制阀门，以便保证浮球液位控制空间。

3、水箱上各进出水管口直径和标高尺寸按要求施工，但具体位置应根据现场实际情况确定，即现场开孔焊接。

4、水箱基础工字钢、槽钢，应油漆二度防腐。槽钢采用12#国标槽钢，间距500mm一档。

5、长方形水箱内部按标准拉筋加固。

6、长方形水箱底板是304不锈钢2.5mm，下侧板是2.0mm，中侧板是1.5mm,上侧板是1.2mm，顶板是1.0mm。水箱内部加强筋是304不锈钢型材。板材厚度2.5mm。

八 、制作要求：

（1）焊接要保证无虚焊、无夹渣；

（2）表面光滑、无裂纹、焊缝无气泡，内衬结构排列要匀称，无毛刺。

（3）水箱安装结束，内外进行清理、去污。制作安装完毕后，作满水试验。

（4）确保水箱各面保持垂直，垂直度不大于2-3％，水箱满载时箱壁无变、无渗漏。

（5）监理检测合格。

（6）符合竣工验收的条件。

九、工程质量保修范围和其它:

1、项目完成后，乙方出具材料质量合格证明

2、属于乙方制作安装质量原因，造成的各部位质量问题、缺陷、损失，均由乙方负责。

3、非安装质量原因的其他质量问题，但是经由双方协商由乙方施工的，甲方应配合维修，费用由甲方承担。

4、质量保修期：自工程达到交工条件，接受交工验收签字之日起计算，保修期限为贰年。

5、保修期间，乙方半小时内回应甲方报修电话；乙方自接到甲方电话之时起，24小时内到达现场进行维修，履行质保义务，保证维修质量。若24小时不能到达，甲方有权另行安排，相关费用由乙方支付。

6、乙方在施工过程中，应安全生产避免发生安全事故，一旦发生安全事故，乙方承担协调一切费用，甲方不承担任何责任。

十、 违约责任:

1、乙方按技术要求提供304不锈钢板材，如果成品水箱乙方使用材质等与技术要求不符，作违约处理，赔偿甲方双倍合同款。

十一、争议解决方式:

双方如发生争议，应协商解决；如协商不成，可向甲方所在地人民法院提出诉讼。

十二、其它未尽事宜:

1、本项目的招标文件、投标文件 、中标通知书是本合同的主要组成部分，具有同等法律效力。

2、本合同一式五份，甲方持四份，乙方持一份。

甲方（公章）：                     乙方（公章）：

委托代理人：                        委托代理人：

甲方地址：                         乙方地址：

年   月   日                        年   月   日

第三章 投标文件(格式)

（封      面）

__________________________________

投 标 文 件

投   标   人（章）:

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:

日期：__________年__________月____________日

一、投  标  函

招标人：

1、根据已收到的                项目的招标文件，我单位经考察现场和研究上述项目招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸、和其他有关文件后，我方愿以人民币            元的总价承担南京医科大学消防水箱制作及安装项目，按上述合同条件、技术规范、图纸、的条件承包上述项目的材料、制作、运输、装卸、水箱槽钢基础、现场组装、安装、调试、技术指导、竣工和保修。

2、一旦我方中标，我方保证在_20_天(日历日)内完成本项目。

3、如果我方中标，将派出_____________（姓名）作为本项目的项目负责人。

4．我方接受招标文件中的工程款支付条件。

5、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”前附表规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

6．除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同

7、我方金额为人民币          元的投标保证金与本投标书同时递交。

投标人：(盖章)                           传真：

单位地址：                               开户银行名称：

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)     银行帐号：

电话：

邮政编码：                               开户行地址：

电话：                               日期：      年      月      日

二、法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：             性别：          年龄：          职务：

系                          的法定代表人。为南京医科大学消防水箱制作及安装项目，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：(盖章)

日期：       年      月      日

三、授权委托书

本授权委托书声明：我         (姓名)系            (投标人名称)的法定代表人，现授权委托            （单位名称）的        (姓名)为我公司代理人，参加       (招标人)的           项目的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：          性别：                 年龄：

单位：               部门：               职务：

投标人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：          年       月      日

四、承   诺  书

南京医科大学：

1、本公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态。

2、 本公司没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

3、 本公司在投标中的重要内容没有失实或者弄虚作假。

4、 符合法律、法规规定的其它条件。

5、 本公司不作为联合体投标。

投标人：（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字）：