仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20150122

公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

第1包   精密颅脑损伤撞击器    一台

第2包     脑片显微镜        一套

第3包：    脑片膜片钳         一套

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：国产设备人民币报价，进口设备如能免税用美金报价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。

（7）从2010年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）；投标供应商ISO体系认证

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2015年01月15日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  许尔齐、徐平、仲为国

联系电话：86862719

4、投标截止时间：：2015年01月22日下午2：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

2015年01月15日

第一包：精密颅脑损伤撞击器性能及参数

联系人：晁老师：15861817167

1 仪器主要用于动物模型身上的脑部损伤和脊髓损伤基础医学研究。

2 采用微处理器控制；

3 完整的报警接触传感器，当撞击头接触到头部的时候，驱动电机和撞击杆自动建立参考点

4 传感器采用视觉和听觉的指示器来提醒使用者接触的发生；

5特有的听觉指示器可选操作，可以按下位于控制单元前面板上的电源开关来关闭它，同时带有音量调节旋钮；

6 简单易用的界面化软件 ，全自动程序控制，无需手动控制

7 撞击速度在 0-3m/s 可调

8 撞击深度 0-5mm

9 撞击后的保持时间（毫秒级）

10 操纵臂可降低到撞击头的目标位置

11 操纵臂可自动缩回到启始位置

12 初始化撞击

13 撞击流程图形表示

14 控制臂的垂直运动、启动撞击

15 可记录主要的数据，可浏览、保存和输出数据；

16 完整的接触传感器；

17 可 360˚的范围旋转；

18 配备有七种撞击头（1 到 5mm 范围内：1、1.5、2、2.5、3、4、5 mm）；

19标配主控制器、撞击臂、大号铰接支持臂、支持臂安装适配器、标准平台底座、GUI图形软件、撞击头（1到5mm范围：1、1.5、2、2.5、3、4、5mm）接触报警传感器线缆红色1根，黑色1根；中英文说明书；

安装、培训、保修和维修服务

25 由供应商安排专业工程师到用户现场进行免费仪器安装、调试

26 免费提供仪器操作及相关应用培训

27 整机保修期为验收合格后1年

28 保修期结束后保证提供仪器零备件供应和维修服务

第2包     脑片显微镜参数

联系人：吴老师：15950536316

1、研究级正置显微镜，可作明场、红外DIC的观察；

2、光学系统：UIS2第二代无限远校正光学系统，微调0.1mm，粗调15mm，最大行程：25mm，粗调限位装置，粗调张力调节装置；

3、照明装置：透射光内置柯勒照明（F.N.22），外部光源，12V100W长寿命卤素灯（预定心），红外灯箱，775nm滤光片，光强调节DC2.5V~12.6V（连续可调），最大电流8.4A

4、物镜：2孔物镜转换器，M型平场消色差物镜 5X/N.A. 0.1, W.D. 20mm，M型长工作距离万能平场半复消色差水浸物镜60X/1.0, W.D. 2.0mm 340nm 和IR-DIC（900nm）可用。

5、目镜：10X宽视野目镜，视野数为22

成像系统：

1、sCMOS CCD像素至少为1920×1440，全幅帧速至少为45帧/秒 ；

2. 在选择较小ROI（如1920x8像素）时最快速度可以达到1270帧/秒或以上 ；

3. 量子效率峰值需要大于65%，500nm的量子效率需要大于65%，400nm的量子效率需要大于50% ；

4. 半导体制冷需要达到5℃或更低 ；

5. 增益为1x时，动态范围至少为4500:1 ；

6. 具有8倍或以上的模拟增益选项，增益可分成256阶  。

第3包     脑片膜片钳主要技术参数

联系人：吴老师：15950536316

一.膜片钳放大器

*1）单探头/双探头， 采用电容反馈模式。噪音极低

*2）电压钳模式下提供4种反馈电阻（50 MΩ、500 MΩ、5 GΩ、50 GΩ），可以测定0.2 pA～200 nA范围的电流。电流钳模式下提供3种反馈电阻（50 MΩ、500 MΩ、5 GΩ），可以测定2 nA～200 nA范围的电流。

3）4－极Bessel低通滤波(Hz)：2Hz-30kHz

4）－极Butterworth低通滤波(Hz)：3Hz-45kHz

单极Bessel高通滤波(Hz)：DC-300Hz

*5）噪声：

8－极Bessel滤波(10kHz)：0.28-3.0 pA rms

4－极Butterworth滤波(5kHz)：0.15-2.0 pA rms

二.数模转换器

1）转换器为即插即用设备，通过USB接口与计算机直接联用。

*2）转换器为16位A/D和D/A转换器，分辨率高。

3）单一导联的最高采样频率为250KHz，具有16个模拟信号输入导联、4个模拟信号输出导联、8个数码信号输出导联。

4）输入范围：-10.000 V 至+10.000 V。最大传输速度为4M采样点/秒，内部噪声和导联间的串扰平均小于±1 mV（p-p at 10 kHz）。

5）采样速率: 1 Hz - 250 kHz 。

三、采集分析软件

1）记录分析软件：既包含采样程序又包含分析程序（包含单通道软件，作图软件），可同时记录多达16导联的信号

2）分析程序可对采集的各种信号进行数据处理、分析、作图、 统计检验等，可对数据脱机处理，不需要使用密码锁，分析软件可以安装在多台电脑上分析数据。

四、显微操作器系统(Micromanipulator)

*1）四维电动微操技术，要求有连续和步进两种方式；

2）每小时漂移小于1微米；

3）X,Y,Z三轴最大移动速度:2.9mm/sec；

4）X,Y,Z粗调行程25mm；

五、快速给药系统

1）原装进口，八道给药，有手动开关和软件驱动两种触发给药方式；

2）液体更换速度仅几个ms，更换液体时引起的液面震动小；

*3) 每个通道都必须可独立控制，压力控制给药剂量。

六、蠕动泵

* 8通道可独立控制，根据需要调节流速。