仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20170926

公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

第1包  视觉分析仪               1台

第2包  综合验光仪               1台

第3包  眼库专用角膜内皮细胞计   1台

第4包  八通道组织处理器         1套

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口设备如能免税请用美金报价。特别说明本次招标项目只接受一次报价，请投标人根据以下参数要求认真测算、合理报价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。

（7）从2014年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）；

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面（特殊要求以具体项目要求为准）：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2017年09月05日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  仲为国

联系电话：86868572

4、投标截止时间：：2017年09月26日上午9：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达新行政办公楼（德馨楼）B323会议室（江宁校区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

特此邀请。

南京医科大学资产和产业管理处

2017年09月05日

第一包．眼科视觉分析仪参数要求

联系人：刘老师025-86677688

该眼科视觉分析仪配置要求满足我院临床诊断或治疗结果的要求，设备配置、检测功能要求见下表：

| 配置要求 | 视觉分析仪主机 | 1台 |
| --- | --- | --- |
|  | 电脑工作站 | 1套 |
|  | 电动升降台 | 1台 |
| 检测 功能要求 | 全自动电脑验光 | 有 |
|  | 角膜曲率 | 有 |
|  | 角膜直径 | 有 |
|  | 瞳孔直径 | 有 |
|  | 白内障指数 | 有 |
|  | 角膜地形图 | 有 |
|  | 波前像差 | 有 |
|  | 日/夜瞳孔测量分析 | 有 |
|  | 模拟患者视标影像 | 有 |
|  | 日夜间视觉影像 | 有 |
|  | 点扩散函数(MTF) | 有 |
|  | IOL筛选 | 有 |
|  | IOL辅助定标 | 有 |
|  | IOL轴位偏差分析 | 有 |

第二包．眼科综合验光仪参数要求

联系人：刘老师025-86677688

该眼科综合验光仪配置要求满足我院临床诊断或治疗结果的要求，设备配置、检测功能要求见下表：

| 配置要求 | 综合验光仪主机 | 1台 |
| --- | --- | --- |
|  | 电脑工作站 | 1套 |
|  | 电动升降台 | 1台 |
| 检测 功能要求 | 全自动电脑验光 | 有 |
|  | 角膜曲率 | 有 |
|  | 角膜直径 | 有 |
|  | 瞳孔直径 | 有 |
|  | 白内障指数 | 有 |
|  | 主觉验光 | 有 |
|  | 调节力测量 | 有 |
|  | 眩光对比测试 | 有 |

第三包．眼库用角膜内皮细胞计参数要求

联系人：刘老师025-86677688

该眼库用角膜内皮细胞计配置满足我院临床诊断或治疗结果的要求，设备配置、检测功能要求见下表：

| 配置要求 | 角膜内皮细胞计主机 | 1台 |
| --- | --- | --- |
|  | 电脑工作站 | 1套 |
|  | 仪器工作台 | 1台 |
| 检测 功能要求 | 摄影视野 | 1000X750um |
|  | 相机类型 | CMOS |
|  | 移动范围 | XYZ 16X16X20mm |
|  | 照明类型 | 卤素灯 |

第四包：多功能分区录播实验室参数要求

联系人：杨老师13382066369

一、设备用途：用于把组织样品处理成高活性单细胞悬液或组织匀浆。

二、产地：原装进口知名品牌

三、技术新能

1、一机两用，既可以高效的将组织处理成高活性的单细胞悬液，也可以将组织处理成组织匀浆。

2、仪器可以处理多种不同的组织，包括人肿瘤、脐带、皮肤等组织，以及小鼠肿瘤、脾脏、肝脏、肺脏、神经组织、皮肤、肌肉组织等。

3、所获得的单细胞悬液可以用于细胞分选、细胞培养，流式细胞分析、分子生物学分析等多种不同的后续应用。

4、满足新鲜组织和冰冻组织制备组织匀浆的功能，制备出的组织匀浆可以用于蛋白提取、分析、等应用，也可以满足mRNA提取和cDNA合成，纯化和分选等后续应用。

5、仪器必须满足无菌操作要求，如有试剂耗材必须无菌。

6、一次可处理八个样品。

7、可以同时或分别处理八个不同的样品。

8、厂家可对仪器进行免费的程序升级，并提供国际相关实验的最新进展。

9、仪器可以处理编程优化方案，并且可以保存方案便于后续使用。

10、配备八个独立的加热模块，可以加热至37摄氏度，便于组织解离过程中的酶解加热。

11、样本容量：0.3-10ml。

12、标本重量：20mg-4g。

13、不少于4篇CNS参考文献。