仪器设备招标文件

招标书编号：NJMU-20180717-3

公司：

我校拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

项目名称： 精子动力分析仪    1套（预算：￥43万）

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格后付90%，验收合格一年后支付10%(无息)。

3、报价方式：进口设备如免税请用人民币（包干价）报价。特别说明本次招标项目只接受一次报价，请投标人根据以下参数要求认真测算、合理报价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

(4）投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

（5）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价符合要求

（6）具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。

（7）从2015年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）；

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分值为100分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40分）：

2、技术参数及性能（34分）：

3、项目实施及验收（3分）

4、售后服务与培训（15分）:

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8分）：

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2018年06月28日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  陈老师

联系电话：025-86868572

4、投标截止时间：：2018年07月17日上午9：30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼（德馨楼）B323会议室（江宁校区龙眠大道101号，地铁1号南延线南医大-江苏经贸学院站）。

南京医科大学资产和产业管理处

2018年06月28日

附件：

精子动力分析仪---技术指标要求：

联系人：林老师----13951697431

1. WHO认可推荐使用的精子动力分析仪品牌

2. *光学系统：采用内置式负相差显微光学系统, 内含10X负高相差物镜

3. *成像类型：暗场、亮场、相位差

4. *影像截取速度可至每秒60幅，可以使精子速度和动力学参数更精确。

5. 配置便携式MiniTherm 加热平台，保持样本37°C。

6. 分析画面速度：60, 30, 15, 7.5 Hz；分析画面数目：最少5个，最多100个；分析区域：1-20个；

分析区域的选择方式有手动和自动两种。通过自动区域选择可以在数秒内自动分析多达20个区域，减少每个样品分析所需的时间。

7. *分析需时：样本分析200个细胞需时少于5秒                                              分析设定：由使用者自行设定七个不同种类的精子分析参数之方式，快捷键一键选定所需要的不同物种的精子检测参数

8.  结果显示方式：分布长条图、彩色标示轨迹、图表

9.  高分辨率黑白单色CCD，影像分辨率640 x 480；讯号输出：NTSC, RS-170 60 Hz

10. 分析标本量：一次分析精液样本量<10ul

11. 样本检测载体：可选择使用Makler板、Leja板及Microcell板等多种Chamber作为精液样本的载体。使用者可以自行设定相应程序。

12. *品质控制：4个层次：影像回放，精子尺寸，精子亮度，精子头部伸长度。

13. *实时质量控制,提供回放功能。分析参数还可通过两个交互式的质量控制图进行调整。

14. 报告系统：具有临床报告存储与输出、HDATA  ASCII数据存储与输出、数字影像存储与输出功能。

15. 可用于多种类生物精子样品的分析。用户还可以根据需求不同，另外选配猪类 ，马类等其它各类动物用软件等多种专用软件，及除标准人类用软件，做到一机多用分析。

16. 分析软件

精子计数: 所有精子数量，具活动力精子数量，前进性活动精子数量

具活动力精子百分比，前进性活动精子百分比

快速、中速、慢速移动及静止细胞数量

浓度: 所有精子浓度，具活动力精子浓度，前进性活动精子浓度（百万个／毫升）

快速、中速、慢速移动及静止细胞浓度（百万个／毫升）

平均值：VAP, VCL, VSL, ALH, BCF, LIN, STR, 延长性（头部形状）及面积（头部大小），以上

项目均包括标准差

数据分布： VAP, VCL, VSL, Elongation, ALH, BCF, LIN, STR

17. *安全性：密码安全性：3阶层分析设定进入权限、99组使用者名称及密码、电子签章审查：使用者动作记录文件（log file）定时器：系统停滞过久会自动注销（停滞时间可自行设定）

18. HDATA ASCII数据输出: 将统计数据、个别轨迹数据输出至ASCII兼容之试算软件或数据库中

19. Clinical Filing报告文件软件: 可供设计三种单页之报告格式并将分析报告存盘

20. Digital Image Storage数字影像储存: 将分析区域画面完整地储存至外接式硬

驱或软驱，并可供日后读取观看

21. *可以做精子分类及轨迹分析

22. *利用DIMENSIONS软件做精子形态分析

23. 计算机系统：操作系统Windows 7 Pro；中央处理器3.0 GHz Intel i5 Dual；

内存8GB SDRAM； 硬盘1T以上；光驱CD/DVD-RW DUAL LAYER；24”

LCD显示屏幕

其它:

1. *设备验收合格交付使用后至少一年的免费保修期。保修期内，须提供免费服

务，非因操作不当造成要更换的零配件及设备由中标人负责包修、包换。中

标人在免费保修期内须提供免费上门维修服务。

*为必须符合的要求