仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20120928JK

公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批进口仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

第一包：纯水仪（2台）

第二包：化学发光凝胶成像系统（2台）

第三包：微量紫外分光光度计

第四包：酶标仪

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：货到验收合格后付全款

3、报价方式：进口产品如能免税需报美元免税价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，保价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校用户名单应说明的其他内容

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、投标文件发布时间：2012年09月28日上午9:00～17:00时（北京时间）。投标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  徐平

联系电话：86862719

4、投标截止时间：：2012年10月11日14:3 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

2012年9月28日

第一包：纯水仪  联系人：刘老师、曹老师 联系电话：68135355

产水条件、水质标准

- 配备自来水进水部分，生产超纯水。

- 超纯水产水流速≥2L/min

- 超纯水水质指标：

出水电阻率                                 18.2MΩ.cm @ 25℃

TOC含量                                   ≤5ppb

微生物                                     <0.1cfu/ml

热原含量:                                  <0.001Eu/ml

RNases                                     <0.01ng/ml

DNases                                     <4pg/μl

直径大于0.22μm的颗粒物数量               <1/ml

超纯水的电阻率、TOC和细菌水平符合ISO3696，ASTM D1193，USP，EP以及CLSI-CLRW中I级水的要求

纯化系统及耗材标准

- 单台设备应包含一套185/254nm双波长紫外灯、精纯柱、外置超滤除热原柱；外置可选去除内分泌干扰素（EDs）专用过滤柱 /0.22um除菌过滤器等纯化模块。

- 具有RFID识别耗材真伪及使用时间的功能，当耗材安装错误或过期时，自动停止供水并将系统调整到待机暂停状态并报警，以保证系统安全。

取水

取水装置高度能够调节，必须能够适合烧杯、长颈瓶和量筒等常见实验容器的取水，在取水过程中无需用手固定容器。取水装置可选择安装多种专用终端过滤器，包括0.22微米的微孔过滤器、热原和RNA酶污染物过滤器、持久有机物（POPs）和内分泌干扰污染物（EDs）过滤器。以保证水质能够满足不同实验的特殊要求。

监控系统

- 含两个电导率监测仪，出水电导池常数应达到0.01 cm-1。

- 出水电导率仪符合ASTM标准下D1125-95（1999）的要求，可显示非温度补偿与温度补偿两种测量结果。

第二包：化学发光凝胶成像系统   联系人：刘老师、曹老师

联系电话：68135355

大光圈镜头，不低于f1.2，定焦或变焦，全自动调节焦距、镜头、光圈。

CCD冷却温度：-30℃

CCD分辨率：真实像素不低于140万，像素大小：小于10.75*10.75µm 像素密度：16bit（65,536 级灰度）

动态范围：大于4个数量级

自动背景校正功能

激发方式：透射紫外光，透射白光，反射白光

激发光源：紫外光，白光

滤光片：标配紫外滤光片，可实现DNA、RNA核酸凝胶成像。应有4个以上空位可选配其他滤光片。

成像面积：不小于21x 26 cm 多种像素融合模式

标配图像采集软件和分析软件，实现图像自动获取、调整、校正，专业性软件分析、结果生成、报告输出

第三包：微量紫外分光光度计   联系人：刘老师、曹老师

联系电话：68135355

分析类型：

简单核酸定量（RNA, dsDNA, ssDNA, OligoDNA）；

标记（Cy 3, Cy 5, Alexa Fluor 546, Alexa Fluor 647）的核酸定量（RNA, dsDNA, ssDNA, OligoDNA）；

简单蛋白定量；

标记（Cy 3, Cy 5, Alexa Fluor 546, Alexa Fluor 647）的蛋白定量；

单波长实时测定（最多可达8个单波长同步测定）；

测定波长范围：220 to 800 nm；

光谱带宽：3 nm；

波长准确度：±1 nm；

光程：0.2 mm, 0.7 mm, 5 mm；

光度范围：0 to 1.5 Abs；

*选比色皿：可以（光程：5 mm，样品体积：2 mL)；

最小上样体积：不大于1 μL；

光源：氙气闪光灯；

单色器：全息光栅；

检测器：光电二极管阵列（512个光电二极管）；

自动擦拭功能：提供；

样品上样功能：自动；

光谱测定时间：3秒；

灵敏度：2 ng/μL；

测量准确度：±1%；

测量重现性：<1% RSD；

用户管理：可选择单用户或多用户模式，用于用户各自的登陆和数据保存；

数据输出：分析结果（详细视图，列表视图）可保存于PDF文件和EXCEL文件。

第四包：酶标仪 联系人：朱老师  联系电话：86863121

- 全波段，高能氙灯，光栅原理，自动进样

- 具备光吸收分析和荧光强度分析功能

- 具备顶读和底读功能，多孔板、比色杯等均可使用

- 准确性小于等于2nm，重复性小于等于1nm,带宽小于等于5nm

- 配备电脑、打印机及UPS电源