实验室家具技术说明（钢木结构）

1 综  述

  - 实验台采用钢木结构，柜体采用E1级18mm厚三聚氰胺板。钢架采用40*60*2.0mm厚方钢。表面经环氧树脂喷涂防腐处理。台面：为12.7mm厚实芯理化板，边沿加厚至25.4mm厚处理工艺。

  - 铰链和导轨：水槽与三口龙头/单口龙头。

  - 实验室等级钢制家具钢材表面处理要求(所有钢制柜体、框架及支架依本规定办理)：

- 钢制件部分按照标准工序采用环氧树酯粉末静电喷涂，颜色根据家具制造商的标准色卡统一选择；

- 钢制件部分表面处理性能符合SEFA 8 M标准；

- 除有特别说明者外，所有柜体内外组装用螺丝均应为编号304或316不锈钢材质平头螺丝，不得采用有尖头的自攻螺丝以避免接触伤害。

- 实验台、仪器台、柜类产品等主要设备材料及工艺技术说明：

2.1柜体：（部分实验台柜体活动柜体，下带4个活动轮高100mm，其中2个活动带刹车）

- 顶板、底板、侧板、背板：采用18mm厚三聚氰胺板制作，环保等级达到E1级，外缘以2mm厚PVC封边条封边防水处理；

- 门板及抽屉面板：采用18mm厚三聚氰胺板制作，环保等级达到E1级，外缘以2mm厚PVC封边条封边防水处理；

- 抽屉：采用18mm厚三聚氰胺板制作，环保等级达到E1级，外缘以1mm厚PVC封边条封边防水处理。

- 柜体所有板材四面封边。

2.2底柜五金及配件：

- 铰链：采用钢制实验室专用铰链，开启度90-120度之间,支撑梁壁厚≧1.45mm,带液压缓冲。外型美观，使用过程中无噪音，表面镀镍，耐腐蚀、使用寿命长。

- 抽屉导轨：采用三节阻尼导轨可负载35kg、挂插式结构，无铆钉连接。表面经环氧树脂粉末喷涂，三节静音、带阻尼装置、有自闭功能。开合平稳，承重力强。

- 把手：采用铝合金长条拉手，表面做环氧喷涂处理

- 层板支撑扣：采用厚1.2mm及以上的编号304或316不锈钢材质制作。

2.3钢架部分：

- C型侧架：采用40mm*60mm*2.0mm厚（含）以上，一级优质冷扎钢方管焊接制造，表面经EPOXY喷涂；

试剂架立柱：1.5mm 优质冷轧钢板折弯、冲孔，表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧喷涂，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，每10mm 有一调节孔位。（全落地款式，立柱长2米）

- 前横梁：采用40mm*60mm*2.0mm厚（含）以上，一级优质冷扎钢方管焊接制造，挂勾槽以1.5mm厚（含）以上钢板冲折成U型，焊接于方管后面，用于吊挂底柜，表面经EPOXY喷涂；

- 后横梁：采用40mm*60mm*2.0mm厚（含）以上，一级优质冷扎钢方管焊接制造，表面经EPOXY喷涂；

- 连结翼：采用2.0mm厚（含）以上镀锌钢板冲折制作，表面经电镀处理，用于C型架与横梁之结合固定；

- 90度固定片：采用2.0 mm厚（含）以上镀锌钢板冲折制作，表面经EPOXY喷涂，防蚀处理。用于固定C型架与横梁之垂直角度，增强结构之稳固性。

- 底柜上固定片：采用采用2.0 mm厚（含）以上镀锌钢板冲折制作，表面经电镀防蚀处理。用于吊挂底柜；

- 底柜后固定：采用2.0mm厚90度直角镀锌钢板制作,与每个C型梁固定；

- 底柜前托梁：采用40mm*20mm*2.0mm厚（含）以上，一级优质冷扎钢方管焊接制造，表面经EPOXY喷涂。与每个C型梁连接，可上下调节以达到底柜固定牢固程度；

- 方管封套；采用40mm*60mmABS射出一体成型制品。用于密封方管缺口；

- 调整脚：螺杆采ф8mm（含）以上镀锌钢制作，并具高17mm，长30mm（含）以上六角型PVC防水底垫，其有效调节高度为30mm（含）以上。

2.4台面：

- 采用厚12.7mm实芯理化板台面。所有台面，做到角处理边缘光滑美观不伤手，表面光滑易清洁，耐酸碱耐腐蚀，承重性能好。

采用厚12.7mm实芯理化板台面。所有台面，做到角处理边缘光滑美观不伤手，表面光滑易清洁，耐酸碱耐腐蚀，承重性能好。

1、台面理化性能需通过相关部门出具的有效化学性能测试报告，通过实验室常用化学试剂浓度且在室温24h测试条件下覆盖及不覆盖玻板进行测试，其中测试项目包括无水甲醇、无水乙醇、甲醇、乙酸乙酯、乙酸丁酯、乳酸、盐酸37%、硝酸50%、硫酸98%、过氧化氢、氨水等100项以上，检验结果均为“无明显变化”，分级结果为“5级”。同时需提供常规49种化学试剂的检测报告，检测方法参照：SEFA3-2010第2.1节。

2、理化板台面需提供由国家化学建筑材料测试中心或同等机构出具的抽样检验报告；经GB18580-2017标准检测，甲醛释放量（气候箱法）检测结果≤0.07mg/m3；吸水率（23°C,24h）≤0.22%检验结果合格。

★3、理化板台面需提供由国家化学建筑材料测试中心出具的抽样检验报告（报告中检验项目包含有：防静电性能、耐刮划性能、耐污染性能、耐磨性能等）。经GB/T17657-2013标准检测，抗拉强度≥97Mpa，弯曲强度≥149Mpa。耐香烟灼烧≥5级，表面无变化，耐光色牢度≥5级，表面无变化，防静电性能≤1.1x109Ω。

★4、由SGS检测部门出具的抗菌性能测试报告（2017年版本）经ISO22196：2011标准测试，报告中测试项目至少包含有：肺炎克雷伯氏菌抗菌活性值达到5.7，金黄色葡萄球菌抗菌活性值达到5.4，大肠杆菌抗菌活性值达到6.0，粪链球菌抗菌活性值达到2.6，肠沙门氏菌肠亚种抗菌活性值达到4.1。

5、理化板台面通过“国家建筑工程材料质量监督检测中心”化学物排放测试报告，目标化合物14天的释放量结果，TVOC总挥发性有机化合物≤0.068mg/m³，苯，甲苯，二甲苯未检出。

6、要求台面材料厂家持有SEFA证书、PEFC证书，FSC证书，中国质量检验协会团体会员单位证书并通过ISO4001/9001认证。

以上要求：响应供应商能够提供满足台面参数的相应检测报告复印件加盖鲜章，另外合同签订前提供台面厂家出具的针对本项目的售后服务承诺函。

2.5试剂架层板（可选其他款式）：

- 固定层板：采用厚10mm钢化玻璃制作。层板下方具钢制托架以确保层板承重能力，层板外侧上缘采用圆弧或斜边不刮手处理；

- 层板护栏：下活动层板其上正面外缘均应加设有编号316不锈钢材质或玻璃纤维制作的护栏。

3.实验台配件部分技术说明

3.1 PP水槽

采用高密度PP材料，耐强酸强碱及有机溶剂，稳定性强，差具弹性，不易老化。附件：高密度PP材料，含阻水盖和PP提笼。

3.2 三口龙头/单口龙头

铜材质,表面经EPOXY喷涂处理，可防酸碱及防锈。其中上方一口可360°

旋转，其开关活门为精密陶瓷铸免具腐烂耗损，出水口为PVC材质，可拆卸清

洗阻塞具有缓压作用，可随时更换使用高压出水口或一般清洗二段式万向起波

器。采用旋钮开关。

3.3 插座

通过国家3C认证。

3.4 桌上型单眼洗眼器

- 台面安装方式：平时放置于台面，紧急使用时可随意抽起，方便使用；

- 洗喷头：采不助燃PC材质模铸一体成型制作，具过滤泡棉及防尘盖，平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，防止冲伤眼睛；

- 控水阀：本体采黄铜材质，经镀铬处理，并具2mm厚不锈钢手把外覆软性PVC塑胶，其闭门可自动关闭；

- 手把、固定座：采不助燃PC材质模铸一体成型制作；

- 供水软管：采2300mm长软性PVC管外覆不锈钢网；

3.5吊柜

柜体板采用18mm厚双贴面板。多种颜色可供选择。玻璃采用4mm厚透明玻璃。

3.6滴水架

采用黑色PP 棒材质，抗化学腐蚀、抑菌、易清洁、耐潮湿、并设清洁水自动回流装置，带导流孔，接至水槽，便于残水排流，利于器皿的自然干燥；整体美观实用。

4.工作台等技术参数及工艺要求：

★4.1台面：采用灰白色防火板台面。基材采用25mm厚E1级环保刨花板。

4.2柜体、层板、背板：采用18mm厚E1级环保双面高压三聚氰胺板及以上材质；所有断面无崩边，断面经1.5mmPVC封边防水处理，四边倒角圆滑处理。所有板件采用三合一连接，结构稳固，承重性能好且易于拆迁；

★4.3柜门板及抽屉面板：采用18mm厚E1级环保刨花板，两面均贴三聚氰胺板及以上材质；所有断面无崩边，柜门板及抽屉面板断面均经1.5mmPVC封边防水处理，四边倒角圆滑处理。板边包裹贴紧无间隙，无拼接缝口，板边包裹贴紧无间隙，有效阻止空气中水汽侵蚀板材内芯，确保板材不受潮变形。

4.4抽屉底板：采用12mm厚E1级环保双面高压三聚氰胺板及以上材质；所有断面无崩边，断面经1.5mmPVC封边防水处理，四边倒角圆滑处理。所有板件采用钉针连接，结构稳固，承重性能好且易于拆迁；

★4.5实验室专用导轨：采用三节阻尼导轨可负载35kg、挂插式结构，无铆钉连接。表面经环氧树脂粉末喷涂，三节静音、带阻尼装置、有自闭功能。开合平稳，承重力强。

★4.6实验室专用铰链：采用钢制实验室专用铰链，开启度90-120度之间,支撑梁壁厚≧1.45mm,带液压缓冲。外型美观，使用过程中无噪音，表面镀镍，耐腐蚀、使用寿命长。

4.7拉手：采用实验室专用合金一字型长条拉手，耐腐蚀性强。

4.8调整脚：采用镀锌螺杆制作，底座包覆防滑高强度塑料垫，防水防锈。

4.9插座：采用国标五孔多功能插座，可根据使用功率，分别采用不同型号，带开关。（通过国家3C认证）。

★4.10管线：采用国标电线，根据实验室用电量而选择不同粗细的铜芯线

★4.11照明：采用T5 一体化灯管

5.高隔技术参数及工艺要求：

84款成品隔断，隔断宽度84毫米，型材壁厚1.2(内钢外铝结构)，双层5毫米钢化透明玻璃中间内置铝合金百叶窗，铝合金旋钮手动控制百叶窗角度。